Введение

Генеральный план Ивановского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 05.10.2010 г. №5/10 по заданию муниципального образования Ивановского сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2020 года, ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года, планировочной организации территории станицы Ивановской, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- утвержденного генерального плана Ивановского сельского поселения применительно к территории станицы Ивановской, разработанного ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- заключения по историко-культурному наследию территории Ивановского сельского поселения, выполненного Управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей департамента культуры Краснодарского края» в 2010 г.;

-территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории  Красноармейского района, разработанной  институтом ГУП «ИТРКК» в 2005 году;

- топографической съемки 1:10000 выполненной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205.

- проектных разработок различных организаций по отдельным объектам капитального строительства, располагаемым на территории поселения.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Ивановского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 24 июня 2010 года №001 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку генерального плана Ивановского сельского поселения Красноармейского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 05.10.2010 г. №5/10 на разработку проекта «Генерального плана Ивановского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Ивановское сельское поселение Красноармейского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Красноармейский район, Ивановское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы станицы.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Ивановского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Красноармейского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Красноармейского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика и анализ природных условий

    - Климатические условия

По климатическому районированию для строительства по СНиП 23.01-99 территория станицы Ивановской относится к району III-Б. Среднемесячная температура воздуха в январе колеблется от -5 до +20С, в июле – от +21 до +250С. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,50С. Абсолютный минимум температуры зимой достигает -330С, абсолютный максимум летом +410С (согласно данным ближайшей метеостанции г. Славянск-на-Кубани).

Зима умеренно-мягкая, начинается во второй декаде декабря и продолжается 6-8 недель, сопровождаясь частыми переходами температуры воздуха через 00, что вызывает интенсивные оттепели. Снежный покров неустойчивый и маломощный. Переход от зимы к весне характеризуется неустойчивым режимом погоды с частыми потеплениями и похолоданиями.

Значения основных элементов, определяющих климатические условия района, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характе-ристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, 0С |
| Средняя | -1,8 | -1,2 | 3,7 | 10,4 | 16,4 | 20,2 | 22,9 | 22,3 | 17,0 | 11,3 | 4,9 | 0,4 | 10,5 |
| Абс. минимум | -31 | -33 | -20 | -9 | -2 | 4 | 10 | 6 | -2 | -9 | -22 | -25 | -33 |
| Абс. максимум | 18 | 21 | 28 | 33 | 36 | 37 | 39 | 41 | 38 | 34 | 30 | 21 | 41 |
| Осадки, мм |
| Средняя сумма | 57 | 53 | 51 | 45 | 54 | 65 | 64 | 50 | 41 | 50 | 59 | 63 | 652 |
| Скорость ветра, м/с |
| Средняя | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,4 |
| Относительная влажность воздуха, % |
| Средняя | 86 | 85 | 80 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 73 | 80 | 86 | 87 | 78 |

Первые заморозки отмечаются в среднем во второй половине октября, средняя дата последнего заморозка - 10 апреля.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 194 дня.

Число дней со снежным покровом составляет 39. Средняя высота снежного покрова колеблется от 3 до 17см, максимальная - 54. Процент зим с отсутствием снежного покрова достигает 70%.

1.1.2. Рельеф и геоморфология

В тектоническом плане район расположен в пределах Славянско-Рязанской мегасинклинали, осложняющей Западно-Кубанский прогиб в его северной части.  Последний по глубинному Новотитаровскому разлому граничит с Тимашевской тектонической ступенью.

В геоморфологическом отношении район работ входит в область Азово-Кубанской дельтовой равнины голоценового (QIV ) возраста.

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину, полого наклонную на запад, с абсолютными отметками 7,50-10,50м.

1.1.3. Техногенные условия

Территория населенного пункта расположена на дельтовой равнине реки Кубань. Плоская поверхность территории станицы с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод, подтопление и заболачивание почв.

На территории станицы расположены два обширных водоема: лиман Великий и балка Сула. На северо-западе станицы через всю её территорию проходит дамба, отделяющая названные водоемы от Ангельского Ерика.

1.1.4. Геологическое строение

Территория ст. Ивановской сложена пролювиально-делювиальными (dp QIV), аллювиально-делювиальными (ad QIV) и аллювиальными (a QIV) отложениями современного возраста, формировавшимися в пределах Азово-Кубанской дельтовой равнины.

Подавляющим количеством буровых скважин разрез современных дельтовых отложений изучен на глубину 4,0м. По всей территории он однотипен и представлен сверху вниз:

- слой 1 - глинистые почвы и гумусированные глины мощностью от 0,3-0,7м до 1,3-1,8м.;

- слой 2 - глины зеленовато-серые, буровато-серые, низкопористые, тяжелые и средние с глубины 0,4-1,8м до 4,0м мощностью 3,6-2,2м.;

По данным редких скважин (№ 1,89,134), пробуренных до глубины 8-15м, почвы слоя 2 распространяются до глубины 6,2-6,5м. Таким образом, их полная мощность равна 4,4-5,8м.

Глины подстилаются суглинками желтовато-серыми, а также низкопористыми (слой 3); распространяющимися до глубины 15,0м. Суглинки содержат прослои песков (слой 4) мелких средней плотности мощностью до 1,5м.

1.1.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия исследуемой площади довольно сложные, что обусловлено её принадлежностью к слабо всхолмленной дельтовой равнине р. Кубань. В условиях свободной миграции рек Ангельский Ерик и Протока (до обваливания их берегов, постройки дамб и строительства рисовых систем) на этой равнине образовались обширные обводненные и заболоченные участки в связи с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. Существующие на территории станицы лиман Великий и балка Сула и окружающие их заболоченные участки являются результатом упомянутых выше процессов.

Кроме того, в процессе застройки станицы подъему уровня грунтовых вод способствовали и техногенные факторы: прокладка дорог, создание бессточных квартальных участков, нарушение поверхностного и подземного стока.

Грунтовые воды на площади станицы встречены во всех пробуренных скважинах. Минимальный уровень (устоявшийся на июнь-сентябрь месяцы) равен 0,7 м. от поверхности, максимальный - 3,20 м.

Сезонные колебания уровня грунтовых вод устанавливаются в пределах от 0,35 до 1,40 м, в связи с чем максимально возможные уровни по многим скважинам ожидаются выше поверхности. Прогнозируемое по этим данным подтопление отдельных участков территории, как правило, совпадает с данными обследования станицы и опроса местных жителей.

По химическому составу грунтовые воды являются сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-магниевыми и сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевыми. Они в целом обладают средней и сильной агрессивностью к стальным конструкциям и оболочкам кабеля, слабой и средней агрессивностью к бетонам нормальной плотности (портландцемент и пуццолановый портландецемент) и неагрессивны к сульфостойким видам цемента.

По характеру и степени увлажнения район работ относится к типу сырых.

1.1.6. Геологические и инженерно-геологические процессы

Основными геологическими процессами на территории ст. Ивановской являются высокий уровень грунтовых вод и сейсмичность.

Значительная часть площади станицы подвержена сезонным подтоплениям, интенсивность которых все время увеличивается техногенными факторами.

Важным фактором инженерной подготовки при строительстве, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений является организация и регулирование стока как поверхностных, так и грунтовых вод.

Сейсмичность ст. Ивановской по СНиП 11-7-81 (в редакции 2000г.) для зданий и сооружений нормального уровня ответственности - 7 баллов.

Грунты ИГЭ-2, в которых будут располагаться фундаменты будущих  зданий и сооружений, соответствуют II категории по сейсмическим свойствам, поэтому сейсмичность всей площади района I-2, а по грунтовым условиям для объектов массового строительства составляет 7 баллов.

1.1.7. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование ст. Ивановской выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП II-02-96 и СП II-105-97.

По геоморфологическим условиям и рельефу выделен один инженерно-геологический район дельтовой равнины р. Кубань.

По стратиграфо-генетическим комплексам отложений (грунтовым условиям) выделен также всего один подрайон, поскольку по всей площади станицы до глубины 6,2-6,5м скважинами вскрываются глины ИГЭ-2.

По прогнозному уровню грунтовых вод (+1,4м к установившемуся в меженный период) вся площадь станицы относится к участку с глубиной залегания УГВ 0,0-2,0м.

1.1.8. Почвы и растительность

Природные почвы в пределах участка работ представлены аллювиально-делювиальными среднемощными слабогумусированными увлажненными черноземами. На таких почвах произрастает богатая луговая растительность: осока, тростниковые, касатик желтый, хвощ топяной, солерос, манник водный и др.

1.2. Административное устройство муниципального образования

Ивановское сельское поселение

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об Установлении границ муниципального образования Красноармейский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ»,  принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года, были установлены границы муниципального образования  Красноармейский район и границы поселений.

Муниципальное образование Ивановское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Красноармейский район и граничит:

- на севере - со Старонижестеблиевским сельским поселением;

ГП-5

Схема размещения Ивановского сельского поселения в структуре

МО Красноармейский район

- на востоке – с Калининским районом;

- на юге – с Новомышастовским сельским поселением;

- на западе – с Октябрьским сельским поселениям.

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Ивановской, которая является единственным населенным пунктом в его составе. Общая численность населения муниципального образования Ивановское сельское поселение составила на 01.01.2010 г. – 9 981 человек.

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

Основу производительных сил Ивановского сельского поселения составляет агропромышленный комплекс (включающий сельское хозяйство, пищевую и мукомольно-крупяную промышленность). Эти направления деятельности соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

Агропромышленный комплекс Ивановского сельского поселения в существенной мере определяет экономику, занятости населения и уровень его благосостояния. В сельскохозяйственной отрасли трудится 25% всех занятых в экономике поселения. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении заняты предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, физические лица.

Центральное место в экономике района занимают крупные сельскохозяйственные предприятия. Все крупные сельскохозяйственные предприятия - это бывшие колхозы и совхозы, большинство из которых преобразованы в акционерные общества. На территории поселения располагаются 14 крупных хозяйствующих субъектов, функционирующих в области сельскохозяйственного производства. ООО «СХП им. П.П Лукьяненко» является наиболее значимым сельскохозяйственным предприятием, которое производит различные виды сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

В индустрии промышленности приведены предприятия производства строительных материалов и текстиля. Ведущими промышленными предприятиями поселения являются: ООО «ОШО», и ООО «Вектор» - выпуск кирпича.

В таблице 2 представлен перечень организаций и предприятий, ведущих свою деятельность на территории Ивановского поселения.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Основной вид деятельности | Руководитель Ф.И.О. | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью |
| 1 | ООО СХП им. Лукьяненко | Растениеводство, животноводство | Пискун Н.А.. | Ст. Ивановская, ул. Главная,1 |
| 2 | ООО СХП им. Ленина | растениеводство | Кузин А.В. | 4,7 км на северо-восток от ст. Ивановской |
| 3 | Артеменко А.А. (сад) | садоводство | Потягайло С.И. | Ст. Ивановская, Кирпичный завод |
| Предприятия, занимающиеся перерабатывающей деятельностью сельскохозяйственной продукции |
| 1 | ООО ОПК «Красноармейский» | Консервный завод, бойня (реконструкция) | Стоянов В.К. | В 2000 м на юго-запад от ст. Ивановской |
| 2 | ООО СХП им. П.П. Лукьяненко | Крупцех, маслоцех. | Пискун Н.А. | Ст. Ивановская, Главная,1 |
| 3 | ООО СХП им. Лукьяненко | Бойня – строительство нового объекта | Пискун Н.А.. | Ст. Ивановская, ул. Главная,1 |
| 4 | ООО «Лиза» | Бойня (реконструкция) | Ларкин А.В. | Ст. Ивановская, ул. Рыночная, 40А |
| Предприятия обслуживающие АПХ |
| 1 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Ивановская Артель» | Пункт приема молока, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем | Ахмедова Н.В. | Ст. Ивановская, ул. Красная,140 |
| Частные предприниматели агропромышленного комплекса |
| 1 | Дудник Н.А.(ПТФ №3) | птицеводство | Дудник Н.А. | Ст. Ивановская, ул. Комсомольская ,41 |
| 2 | Воеводин Е.Н. Бригада №2 | Животноводство (лошади) | Воеводин Е.Н. | Ст. Ивановская, ул. Передирия, 28 |
| 3 | Родин А.А. | Производство с/х продукции (фасовка семечек) | Родин А.А. | Ст. Ивановская |
| 4 | Олейник Е.А. (МТФ № 6) | птицеводство | Олейник Е.А. | В 1400 м от ст. Ивановская |
| 5 | Белов А.В. (телятник) | Животноводство | Белов А.В. | В 2000 м от ст. Ивановская |
| 6 | Передерий В.А. (пруды) | Спортивная рыбалка | Передерий В.А. | Ст. Ивановская, ул. Юбилейная |
| 7 | Шаповалов (пруды) | Спортивная рыбалка | Шаповалов | Ст. Ивановская |
| 8 | Фоменко О.В. | рыбалка, отдых | Фоменко О.В. | Вблизи от ст. Ивановская |
| 9 | Дорофеев А.А. (дом «Рыбака») | рыбалка, отдых | Дорофеев А.А | В 1,2 км от ст. Ивановская |
| 10 | Солнышкин А.Н. (КТФ № 2) | животноводство | Солнышкин А.Н. | 4 км от ст. Ивановская |

Сельскохозяйственный комплекс поселения специализируется на производстве зерновых, подсолнечника, сои, кормовых культур, плодов и овощей, имея при этом развитое животноводство.

Сельхозпроизводителями поселения производится мясо крупного рогатого скота, свиней, птицы, а также молоко, рыба.

Предприятия АПК в производственной деятельности используют сельхозугодия общей площадью 17,8 т. га из них пашни 14,3 т. га. Площадь пашни орошаемых земель 9,7 тыс.га, из них рисовая оросительная система 8,9 тыс. га.

Исходя из объемов производства и имеющихся производственных мощностей по переработке сельхозпродукции, производителями поселения реализуются (вывозятся) за пределы района: зерно, крупа рисовая, семена подсолнечника, плоды, мясо, молоко. Из промышленной продукции вывозятся: мука, масло растительное.

Динамика основных показателей сельскохозяйственной отрасли

Ивановского сельского поселения

Таблица 3

| Показатель, единица измерения | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Прибыль (убыток) – сальдо, тыс. руб. | 17230 | 21800 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | 3690 | 4000 |
| Кирпич, шт. | 2200000 | 3000000 |
| Швейные изделия, шт. | - | 1200000 |
| Крупа рисовая, тон |  | 1968 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс.руб. | 286300 | 314500 |
| В том числе личных подсобных хозяйств. тыс.руб. |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) . тыс. т. | 38,8 | 40,1 |
| Рис, тыс. т. | 23,0 | 25,0 |
| Кукуруза, тыс. т. | 1,0 | 1,5 |
| Соя, тыс. т. | 0,4 | 0,6 |
| Подсолнечник (в весе после доработки) | 1,7 | 2,0 |
| Картофель всего тыс. т. | 1,0 | 1,0 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,0 | 1,0 |
| Овощи всего тыс. т. | 17,0 | 19,3 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах | 16,0 | 18,2 |
| Скот и птица (в живом весе) | 29,6 | 30,1 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах | 28,4 | 28,9 |
| Молоко всего тыс.т | 3,8 | 4,0 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,8 | 0,9 |
| Яйца всего, тыс.т | 2170,0 | 2170,0 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах | 2170,0 | 2170,0 |
| Оборот розничной торговли, тысюруб | 19532 | 305058 |
| Объем платных услуг населению, тыс.руб | 15958,1 | 18475,2 |
| Количество КРС в ЛПХ | 220 | 235 |
| Количество свиней в ЛПХ | 1236 | 1300 |
| Количество птицы в ЛПХ | 20360 | 20500 |

1.4. Существующая территориально-планировочная организация

Ивановского сельское поселение находится в центральной части муниципального образования Красноармейский район и имеет общие границы с тремя сельскими поселениями Красноармейского района и с Калининским районом.

Расстояние до районного центра станицы Полтавской составляет 29 км., до краевого центра г. Краснодара – 60 км.

В состав сельского поселения входит один населенный пункт, его центр  станица Ивановская. Общая численность населения на 01.01.2010г. составляла 9 981 человек.

По территории проектируемого сельского поселения по южной окраине станицы Ивановской проходит автомобильная дорога I-II категории регионального или межмуниципального значения г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края, к ней примыкает автомобильная дорога IY категории регионального или межмуниципального значения ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Ивановская - по ним в основном  осуществляется связь станицы с другими населенными пунктами района, края. Практически параллельно автодороге проходят две линии газопровода высокого давления, волоконно-оптическая линия связи.

Территория Ивановского сельского поселения находится в зоне умеренно-жаркого климата с хорошей обеспеченностью теплом. Среднегодовое количество осадков составляет 400-580 мм. Почвы поселения характеризуются сравнительно высоким плодородием. Основная часть территории  поселения представляет собой равнину.

Климат умеренно-континентальный смягчается близостью Азовского моря. Поселение недостаточно увлажнено: сумма осадков за год-558 мм. Продолжительность безморозного периода -180-190 дней, средняя глубина промерзания почв -3-11 см, а максимальная-22 см. Среднегодовая температура +10,3С. Зима наступает в конце ноября месяца, минимальная температура может понижаться до-35С. Лето жаркое и сухое. Максимальная температура может достигать +40-42С.

Почвы наиболее распространены лугово-степные и луговые.

Водные ресурсы представлены лиманом Великим и балкой Капустянка. Естественная растительность отличается большим разнообразием. Естественная луговая растительность сохранилась незначительно в основном осокой, камышом, подорожником, лапчаткой ползучей. На равнинных  и возвышенных участках доминируют лугово-степные виды: кермек, пырей, лисохвост.

Представители фауны: заяц, лиса, ондатра, дикий кабан, гусь, утка, лысуха, цапля, горлинка, перепелка. В реке – карповые, щуки, сомы, окуни, рыбец, шемая и другие.

Наличие автомагистрали, близость к краевому и районному центру сделали станицу очень привлекательной для проживания. Это один из благополучных с точки зрения геополитических и экономических факторов населенных пунктов района (за исключением, разумеется, районного центра). Эти обстоятельства нашли отражение на динамике численности населения за последние 10 лет.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Ивановского сельского поселения в границах муниципального образования образована одним населенным пунктом, расположенным на юге центральной части поселения, и землепользованиями  сельскохозяйственного назначения: как крупных землепользователей, так и крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

Поселение специализируется на производстве риса, пшеницы, ячменя, подсолнечника и овощных культур. Развито скотоводство и свиноводство. В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники.

На территории Ивановского сельского поселения на северо-западной окраине находятся месторождения песка (с разведкой и добычей), в южной части поселения – месторождения суглинков.

Площадь поселения в установленных границах – 20 059 га.

Станица Ивановская

Главный общественный центр Ивановской исторически сложился в геометрическом центре левобережной жилой зоны станицы, он многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен.

Общественный центр сформирован достаточно компактно  между улицами Красная, Ленина, Краснодарская и Седина. Он представлен следующими учреждениями:  сельский дом культуры, административные здания сельского поселения и различных учреждений,  сбербанк, узел связи, предприятия торговли и быта, МУП «Центральный рынок», Приход храма «Всех скорбящих радости», памятники истории, архитектуры и монументального искусства.

Существующая планировочная структура территории станицы представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует в основном прямоугольные кварталы различной площади от 0,6 до 11,0 га.  Асфальтовое покрытие имеют улицы: Красная, Толстого, Комсомольская, Ленина, Главная и участки улиц Пролетарской, Таманской, Почтовой, Дубинской, Советской и Седина.

Жилой фонд представлен 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой за исключением четырех двухэтажных 16-квартирных жилых домов секционного типа на ул. Комсомольской и нескольких групп 2-квартирных жилых домов. Индивидуальная застройка хаотичная с разновеликими приусадебными участками величиной от 0,08 до 0,5 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри них находятся индивидуальные сады и огороды. Плотность жилой застройки  в кварталах, приближенных к центральной части ст. Ивановской, высокая, по окраинам - низкая.

Среди жилой территории размещены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены небольшим сквером в общепоселковом центре вокруг Прихода храма «Всех скорбящих радости», озеленением главной и частично жилых улиц преимущественно в центральной части станицы.

Спортивная зона представлена стадионом и ипподромом при конно-спортивной школе, расположенными на полуострове лимана Великого в центральной части станицы вдоль улицы Ленина.

В станице нет благоустроенной зоны отдыха, бассейна, закрытых спортивных залов и площадок, прачечной и химчистки, молочной кухни, недостаточно посадочных мест в учреждениях общественного питания, рыночная торговля осуществляется на очень стесненном участке, отсутствуют места для стоянки автомашин при объектах обслуживания.

Производственно-коммунальная зона сформирована преимущественно отдельно стоящими предприятиями на территории жилой зоны и вне ее пределов. Не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и прилегающим к ней;

- к трем действующим кладбищам, находящимся в зоне жилой застройки станицы;

- к жилой застройке, расположенной в зоне санитарного разрыва от региональных автодорог.

Площадь населенного пункта в установленных границах – 1714 га.

1.5. Численность и состав населения

# На начало 2010 года число жителей Ивановского сельского поселения составило 9981 человек постоянного населения (с учетом временно отсутствующих). По сравнению с предшествующим годом население рассматриваемой территории уменьшилось на 167 человека (1,7 %).

Динамика общей численности населения Ивановского сельского поселения согласно административным данным приведена в таблице 4.

Динамика общей численности населения

# Таблица 4

| года | общая численность, чел. | прирост/убыль, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 9314 | - |
| 2005 | 9346 | 32 |
| 2006 | 9510 | 164 |
| 2007 | 9606 | 96 |
| 2008 | 10528 | 922 |
| 2009 | 10148 | -380 |
| 2010 | 9981 | -167 |
| Всего |  | 667 |

Динамика естественного прироста численности населения Ивановского сельского поселения согласно административным данным приведена в таблице 5.

Динамика естественного прироста численности населения

# Таблица 5

| года | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Естественный прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 140 | 101 | 39 |
| 2005 | 105 | 188 | -83 |
| 2006 | 94 | 124 | -30 |
| 2007 | 107 | 130 | -23 |
| 2008 | 105 | 143 | -38 |
| 2009 | 89 | 190 | -101 |
| 2010 | 134 | 131 | 3 |
| всего |  |  | -233 |

Из приведенных таблиц видно, что с за рассматриваемый период общее изменение численности населения Ивановского сельского поселения имело положительный характер, численность населения увеличилась на 667 человек, это связано с миграционным ростом населения. В 2009 и 2010 годах прирост имел отрицательное значение, это связано с тем, что естественный прирост в 2009 году имел отрицательное значение.

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ. Разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса. Одним из стимулов для улучшения демографической ситуации Ивановского сельского поселения является территориальное развитие станицы Ивановской, предполагающее развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, а также формирование производственного комплекса, что послужит толчком для роста производительных сил. Рост градообразующих факторов привлечет поток мигрантов в станицу.

1.6. Жилищный фонд

Жилищный фонд Ивановского сельского поселения представлен как индивидуальной жилой застройкой, так и малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приусадебными участками. Застройка расположена по периметру кварталов, внутри которых находятся индивидуальные сады и огороды. Плотность жилой застройки  в кварталах, приближенных к центральной части ст. Ивановской, высокая, по окраинам - низкая.

На 06.08. 2010 года общая площадь жилищного фонда составила 147,32 тыс. м2 .

Общая численность существующего населения Ивановского сельского поселения 9981 человек, в расчете на 1 жителя уровень жилищной обеспеченности равен 14,76 м2, это несколько ниже общего районного значения, которое составляет 18,3 м2/человек.

Жилищный фонд индивидуальной застройки составил 96,5 % от общей площади жилищного фонда Ивановского сельского поселения.

В таблице 6 приведен жилищный фонд по Ивановскому сельскому поселению по состоянию на 06.08.2010 год.

Жилищный фонд Ивановского сельского поселения.

# Таблица 6

| Жилищный фонд | Количество | Тыс. м2 общей площади | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | домов | квартир |  |  |
| 16-ти квартирные дома | 2 | 32 | 1,1 | Удовл. |
| 18-ти квартирные дома | 2 | 36 | 1,3 | Удовл. |
| 2-х квартирные дома с приусадебными участками | 30 | 60 | 2,02 | Удовл. |
| 3-х квартирные дома с приусадебными участками | 3 | 3 | 0,4 | Удовл. |
| 4-х квартирные дома с приусадебными участками | 1 | 4 | 0,3 | Удовл. |
| Индивидуальные жилые дома: | 3350 | 3350 | 142,2 |  |
| ИТОГО: | 3388 | 3485 | 147,32 | Удовл. |

1.7. Структура обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства, через деятельность которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории населенного пункта. В ее составе выделяют: учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

В Ивановском сельском поселении функционирует развитая сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в станице размещены: административные здания Ивановского сельского поселения, Красноармейского Райпотребсоюза, Ивановского ремонтно - эксплутационного комплекса «Кубаньмелиоводхоз», Ивановского участка МП ЖКХ «Красноармейскаярайгаз», почта, отделение сбербанка, АТС.

Детские дошкольные учреждения насчитывают 245 мест и представлены:

- детским садом №4, который фактически посещают 74 ребенка;

- детским садом №35, который посещает 81 ребенок;

- детский сад комбинированного типа № 53, который посещают 147 детей.

В настоящее время в станице действует две общеобразовательные школы:

- средняя общеобразовательная школа №18, которая расположена в двух зданиях по ул. Красная, 129 и по ул. Красная, 30 общей вместимостью 1 230 человек, в которой обучается 806 учащихся;

- школа №22, рассчитанная на 190 мест, обучающая 146 человек.

Учреждения дополнительного образования в станице представлены детской школой искусств на 250 мест, в которой обучаются 227 детей.

Культурный досуг населения обеспечивает двухэтажный Дом культуры со зрительным залом на 600 мест и Ивановская библиотека, книжный фонд которой составляет 33 000 томов, с читальным залом на 50 мест.

Из объектов здравоохранения в станице размещены участковая больница, рассчитанная на 35 коек с поликлиникой на 40 посещений в смену, станцией скорой помощи, фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 29 посещений в смену, обслуживающий прикрепленное население в размере 1 499 человек, 3 аптеки и ветеринарная лечебница без содержания животных.

Коммунальные учреждения в станице представлены баней на 30 мест, находящейся на улице Советской.

Для организации занятий спортом в сельском поселении имеются стадион и спортивные залы общего пользования, а также игровые спортивные площадки.

Сфера торговли и общественного питания объединяет магазины на 1295,2 м2 торговой площади, рынки продовольственных и непродовольственных товаров и предприятия общественного питания.

Также в населенном пункте имеется дом быта, в котором работает кафе «Эдельвейс», магазин «Продукты» и фирма, оказывающая ритуальные услуги.

Обеспеченность населения Ивановского сельского поселения учреждениями обслуживания по состоянию на 12.08.2010 г. приводится в таблице 7.

Обеспеченность учреждениями обслуживания

Таблица 7

| Наименование | Всего имеется | На 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по норме | фактически |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения, мест | 245 | 303 | 25 | 8,10 |
| 2. Общеобразовательные школы, уч-ся | 1420 | 1002 | 142 | 14,20 |
| 3. Больницы, коек | 35 | 13,47 | 4 | 26,03 |
| 4. Поликлиники, посещений в смену | 40 | 18,2 | 4 | 22,02 |
| 5. Спортивные залы общего пользования, м2 | 785 | 80 | 79 | 98,31 |
| 6. Библиотеки, тыс. томов | 33 | 4,5 | 3 | 73,47 |
| 7. Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 8322 | 1949,4 | 834 | 42,77 |
| 8. Клубы или учреждения клубного типа, мест | 600 | 80 | 60 | 75,14 |
| 9. Магазины продовольственных и промышленных товаров, м2 торг. пл. | 1295,2 | 300 | 130 | 43,26 |
| 10. Рыночные комплексы, м2 торг. пл. | 1084 | 40 | 109 | 271,52 |
| 11. Предприятия общественного питания, мест | 235 | 40 | 24 | 58,86 |
| 12. Бани, мест | 30 | 7 | 3 | 42,94 |
| 13. Гостиницы, мест | 23 | 6 | 2 | 38,41 |

1.8. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

В целом территория станицы благоприятна для проживания и здорова в санитарном отношении.

Улицы частично благоустроены, озеленены в центральной части населенного пункта и частично в окраинных жилых микрорайонах.

Территории общественного пользования: возле частных магазинов, кафе, а так же общественных зданий – благоустроены в большей степени. Заасфальтирована проезжая часть улиц :  Красная, Толстого, Комсомольская, Ленина, Главная и участков улиц Пролетарской, Таманской, Почтовой, Дубинской, Советской и Седина, но требуется ее капитальный ремонт. Жилые улицы на окраинах не имеют твердого покрытия.

В то же время на основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории Ивановского сельского поселения:

- региональные автодороги проходят вблизи жилой застройки без организации санитарно-защитной зоны и соблюдения нормативного санитарного разрыва; транспортный поток неблагоприятно воздействует на условия проживания населения в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунально-складских предприятий;

- станицу обслуживает  три действующих кладбища, расположенных в жилой зоне станицы без соблюдения нормативного разрыва и без организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации - эта проблема наиболее остро стоит именно в Красноармейском районе, так как система рисовых полей вокруг населенных пунктов и равнинный характер рельефа способствуют повышению уровня грунтовых вод;

- площадь зеленых насаждений общественного пользования ниже нормативной;

- недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий;

ГП-7

Схема комп. оценки территории

- рисовые поля, подвергаемые опрыскиванию ядохимикатами, расположены в 50 метрах от жилой застройки;

- отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий;

- отсутствует централизованная канализация, в том числе застройки, находящейся в водоохраной зоне лимана Великого.

В целом проектируемая территория поселения и его центра в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии соблюдения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ее микроклимата, выноса предприятий или проведения соответствующих мероприятий для устранения их вредного воздействия на состояние окружающей среды.

1.9. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

ПОО - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасные объекты – химически-, взрыво- , пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории объекта градостроительной деятельности.

- ХОО (химически опасный объект)

Согласно исходным данным и требованиям для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения ЧС, на территории Ивановского сельского поселения ХОО – нет.

- Взрыво-, пожароопасные объекты

Перечень потенциально-опасных объектов, находящихся на территории 
Ивановского сельского поселения, представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование потенциально опасного объекта, ведомственная принадлежность | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) | Вид опасности, класс опас-ности | Количество опасного вещества | Зоны поражения, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС № 99 | ст. Ивановская, ул. Рыночная, д.92 | ПВО 5 | д/т – 28,4 т А-76 – 29, 5 Аи-92 – 15,6 Аи-95 – 11,7 т | 19678,2 | Возможный ущерб 900000 руб. |
| АЗС № 7 | ст. Ивановская, ул. Рыночная, д.1 «А» | ПВО 5 | д/т – 28,4 т А-76 – 29, 5 | 19678,2 | Возможный ущерб 900000 руб. |
| АГЗС ЧП Артеменко А.А. | ст. Ивановская, ул. Южная- ул. Почтовая | ПВО 5 | Пропан - бутан 5,9 т | 1661 | Возможный ущерб 1100 руб |
| АЗС | ст. Ивановская ул. Дубинская | - | нефтепродукт | - | - |
| АЗС | Дорога на Краснодар | - | - | - | - |
| АЗС (проект) | ст. Ивановская | - | нефтепродукт | - | - |
| АЗС (проект) | ст. Ивановская | - | Нефтепродукт | - | - |
| АЗС (проект) | ст. Ивановская | - | нефтепродукт | - | - |

На территории Ивановского СП расположен зерносклад. Ведение транспортных и технологических процессов хранения и переработки зерновых культур сопровождается значительными пылевыделениями.

Пыль в производственных условиях может находиться в двух состояниях:

- во взвешенном в воздухе аэрозольном;

- в осевшем аэрогельном.

Для того чтобы облако пыли взорвалось, необходима достаточно высокая концентрация пыли, например такая, при которой характерное расстояние поглощения и рассеяния света составляет примерно 0,2 м. Такие облака, как правило, непрозрачны, и концентрация пыли в них выше переносимой человеком. Поэтому эти условия не реализуются на рабочем месте, а могут достигаться лишь внутри трубопроводов и специального оборудования.

Пылевой взрыв возможен только при одновременном совпадении двух условий:

- первое – наличие взрывоопасной концентрации пыли или пылевидных продуктов в аэрозольном состоянии в воздухе с нормальным содержанием кислорода;

- второе – наличие источника воспламенения.

Пылевые взрывы сопровождаются образованием большого объема газообразных продуктов, что обусловливает развитие давления до 5.7х105 Па. Скорость распространения взрыва составляет 300-400 м/с, при этом повышается температура на соседних запыленных участках и ускоряется реакция горения.

При максимально-гипотетической аварии в хранилище зерна возможно разрушение здания для хранения. У персонала возможны сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжёлые переломы конечностей с возможным смертельным исходом. В близрасположенных зданиях  жилой застройки будет разбита часть остекления.

- Магистральный газопровод

По территории Ивановского сельского поселения магистральный трубопровод не проходит.

- Гидротехнические  сооружения

Согласно исходным данным и требованиям для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения ЧС, на территории Ивановского сельского поселения гидродинамических опасных объектов – нет.

В случае разрушения дамбы Краснодарского водохранилища, территория Ивановского сельского поселения попадает в зону затопления.

Кроме аварий на потенциально опасных объектах, возможны аварийные ситуации на территории Ивановского сельского поселения:

- пожары в жилых зданиях;

- взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения;

- аварии на объектах коммунального хозяйства (система энергоснабжения, водоснабжения, канализации);

- террористические акты;

- аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность;

- аварии на автомобильном при транспортировке опасных веществ.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП КК "Кубаньгеология", выполненном в 2005 году, к опасным геологическим процессам в Ивановском сельском поселении следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- образование заболачиваемых блюдец;

- плоскостная эрозия;

- агрессивность подземных вод;

- засоленность  почв;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории поселения – 7 баллов.

В таблице 9 приведены сводные данные по категориям опасности геологических и гидрологических процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 9

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтопление, затопление | Площадная пораженность территории, % | 50…75 | Опасная |
| Катастрофическое затопление | Площадная пораженность территории, % | 75…100 | Весьма опасная |
| Эрозия плоскост-ная и овражная | Площадь поражения территории, % | 30…50 | Опасная |
| Землетрясения | Интенсивность, баллов | 7 | Опасная |

На территории Ивановского сельского поселения, по результатам многолетних наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности:

- Ураганные ветры (до 30 м/сек).

- Пылевые бури.

- Ливневые дожди с грозами и градом.

- Снегопады.

- Туманы.

- Обледенение и гололедно-изморозевое отложение на проводах.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

В таблице 10 приведены сводные данные по категориям опасности метеорологических опасностей в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 10

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганный ветер | Скорость перемещения, м/с | 25-40 | Умеренно опасная |
| Наледообразование | Площадная пораженность территории, % | менее 0,1 | Умеренно опасная |

Помимо вышеперечисленных возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут возникнуть следующие ЧС:

1. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.

2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии.

3. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений.

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, приведены на чертеже ГП-2.1 «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.10. Баланс современного использования территории

1.10.1. Баланс современного использования земель

Ивановского сельского поселения

Таблица 11

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Ивановского сельского поселения, в т.ч.: | 20059 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов | 1714 | 8,5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 17813 | 88,8 |
| 3.Земли лесного фонда | 0 | 0 |
| 4. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 66 | 0,3 |
| 5. Земли водного фонда | 466 | 2,3 |
| 6. Земли запаса | 0 | 0 |

1.10.2. Баланс современного использования территории

станицы Ивановской

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в установленных границах населенного пункта всего в том числе: | га | 1714,00 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 972,01 | 56,87 |
|  | - существующая жилая застройка с приусадебными участками | га | 957,47 | 56,02 |
|  | - существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка | га | 5,28 | 0,31 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 9,26 | 0,54 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 9,23 | 0,54 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 8,18 | 0,48 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 1,05 | 0,06 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 26,10 | 1,53 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 26,10 | 1,53 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 287,56 | 16,82 |
|  | - дороги, проезды | га | 286,49 | 16,76 |
|  | - водозабор | га | 1,07 | 0,06 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 33,57 | 1,96 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 9,14 | 0,53 |
|  | - водные территории | га | 24,43 | 1,43 |
| 6. | Зона прочих земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 381,75 | 22,06 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 3,78 | 0,22 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 3,78 | 0,22 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Ивановского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Ивановской на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года), а также наиболее рациональное использование перспектив поселения в рекреационных целях и для усиления его экономической самостоятельности.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории станицы инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

В связи с ограниченностью в границах населенного пункта свободных от застройки территорий, необходимых для дальнейшего развития станицы, основной целью корректировки генерального плана является наиболее рациональное их использование. Применение рационального территориально-планировочного решения, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям развития населенного пункта, создаст предпосылки устойчивого функционирования всех проектируемых систем.

Территориальное развитие практически всех населенных пунктов муниципального образования Красноармейский район  достаточно ограничено ввиду примыкания к их границам сельскохозяйственных угодий для возделывания риса. Так и станица Ивановская окружена рисовыми полями, практически вплотную прилегающими к ее северным, западными и южным границам. По южной окраине населенного пункта проходит региональная автомобильная дорога I-II категории регионального или межмуниципального значения г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края, что также является планировочным ограничением дальнейшего развития.

Настоящим проектом предложено развитие жилой зоны населенного пункта на расчетный срок - в пределах существующей утвержденной границы, определенной Законом Краснодарского края  от 5 мая 2004 года № 702-КЗ с ее уточнением и описанием новых координат, на долгосрочную перспективу в юго-восточном направлении на земельном участке, расположенном между автодорогой г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края и лиманом Великим до границы муниципального образования Ивановское сельское поселение на землях, занятых в настоящее время сельскохозяйственными угодьями колхоза «ООО СХП им. П.П. Лукьяненко» и крестьянско-фермерских хозяйств.

Развитие структуры обслуживания и трудовой занятости населения станицы предусматривается за счет создания новых центров обслуживания в проектируемой застройке и размещения вдоль региональной автодороги транспортных терминалов, объектов дорожного сервиса, а также стоянок большегрузных автомобилей.

Производственная зона для размещения предприятий 3-5 класса получает свое развитие на северо-востоке станицы Ивановской на свободном от застройки земельном участке, где в настоящее время размещена МТФ №2. Данная территория удовлетворяет требованиям санитарных норм и правил с точки зрения господствующих направлений ветров и возможности организации нормативных разрывов до жилой зоны  и СЗЗ. Размещение предприятий более высокого класса возможно на более удаленных от жилой зоны станицы территориях в северо-восточном направлении. Имеющийся резерв территорий позволит разместить на данном участке выносимые настоящим проектом из жилой зоны предприятия, сохранение которых не представляется возможным на основании требований действующих санитарных норм и правил.

В настоящее время проектом предусматривается развитие жилой станицы в пределах существующей откорректированной границы и с учетом прирезки земельного участка, расположенного на расстоянии около 1,5 км. от станицы, для размещения проектируемого кладбища.

- Обоснование предложений

по территориальному планированию поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе краткосрочного и среднесрочного планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Перспективное развитие во многом связано с увеличением объемов продукции аграрного сектора экономики за счет расширения посевных площадей, интенсификации сельского хозяйства, наращивания потенциала скотоводства и свиноводства.

Большое значение для развития зернового хозяйства поселения имеет совершенствование технологий в рисосеянии. Стабилизация и увеличение валового производства зерна риса путем повышения его урожайности и за счет более эффективного и рационального использования пахотных земель в рисовой оросительной сети.

Важнейшим условием сбалансированного развития сельского хозяйства поселения является восстановление отрасли животноводства. Необходимым фактором восстановления и ускоренного развития этой отрасли является укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства). Увеличение объемов производства молока, говядины и свинины неразрывно связано с кормовой базой, в связи с чем, намечено расширение посевов зерновых и зернобобовых культур, обеспечение животноводства концентрированными кормами.

Увеличение объема промышленной продукции планируется за счет диверсификации промышленного производства, модернизация пищевых и перерабатывающих предприятий.

Дополнительным источником развития территории станет организация промышленных производств, основанных на собственном сельскохозяйственном сырье.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Существующая численность населения Ивановского сельского поселения составила на начало 2010 года 9 981 человек.

Проектный прогноз выполнен по методике «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применяется гипотеза, основанная на наиболее оптимистичных сценариях развития социально-экономической ситуации, в частности: достижение целевых ориентиров в области стимулирования рождаемости; снижение уровня смертности, в особенности преждевременных случаев ее наступления; кардинальное повышение качества и уровня жизни населения.

# Параметры демографического прогноза

# Таблица 13

| Наименование | Ед. изм. | 2010/2015 | 2015/2020 | 2020/2025 | 2025/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,606 | 1,687 | 1,771 | 1,863 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 12,9 | 13,8 | 13,9 | 13,6 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 67 | 78 | 80 | 85 |

# Прогноз возрастной структуры населения

# Таблица 14

| Общая численность населения (чел.) | Половозрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 7 до 16 лет | Итого населения моложе трудоспособного возраста | Женщины от 16 до 55 лет | мужчины от 16 до 60 лет | Итого трудоспособного населения | женщины старше 55 лет | мужчины старше 60 лет | Итого населения старше трудоспособного возраста |
| первая очередь строительства (2020 год) |
| 10525 | 872 | 1 010 | 1 882 | 2 706 | 2 267 | 4 973 | 2 264 | 1 406 | 3 670 |
| 100 | 8,29 | 9,60 | 17,89 | 25,71 | 21,54 | 47,25 | 21,51 | 13,36 | 34,87 |
| расчетный срок (2030 год) |
| 11090 | 891 | 1 189 | 2 080 | 3 202 | 2 588 | 5 790 | 2 040 | 1 180 | 3 220 |
| 100 | 8,03 | 10,72 | 18,75 | 28,87 | 23,34 | 52,21 | 18,39 | 10,64 | 29,03 |

# Для целей долгосрочного прогнозирования (на 45 летнюю перспективу) население планируемой территории определено на уровне 12,015 тыс. человек.

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения и населения, проживающего в СЗЗ Ивановского сельского поселения, произведены в соответствии с требованиями  СНиП 2.07.01-89* и постановлением Законодательного собрания Краснодарского края №1381-П от 24 июня 2009 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Существующая численность Ивановского сельского поселения составляет 9 981 человек. Согласно оптимистическому прогнозу демографического развития территории численность населения к основному проектному сроку (2030 год) достигнет 11 090 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 1 109 человек или 370 семей при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

При размере земельного участка при доме 0,15 га для предварительного определения потребной жилой территории на I очередь строительства (10 лет) и расчетный срок генерального плана (20 лет) норма составляет 0,21 – 0,23 га, потребность в новой селитебной территории составляет 85 га, в том числе по этапам реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 41,6 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 43,4 га.

Дополнительно проектом резервируется 6,67 га для расселения из жилого фонда в границах санитарно-защитных зон  сохраняемых проектом предприятий и закрытых кладбищ– около 29 домов.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока потребуется (2030 год): 91,67 га.

Необходимый резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана 2030-2045 гг. (или на далекую перспективу) составляет 70,8 га.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Цель данной части проекта - формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

Вставить таблицу 15 на 3 листах

лист 1

лист 2

лист 3

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Ивановского сельского поселения.

Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Ивановского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Ивановского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Ивановского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Ивановского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- создание планировочными методами предпосылок для развития инвестиционной привлекательности территории.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенного пункта, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Ивановского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Ивановского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Ивановского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Ивановского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

В границах поселения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, складские предприятия, другие объекты, обслуживающие сельскохозяйственное производство, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации. В основном они примыкают к границам центра поселения. Проектом предлагается сохранение или  восстановление по прямому функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий поселения независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

На территории поселения продолжит свое развитие освоение месторождений суглинков и песка и, соответственно, производство строительных материалов.

ГП-1

Генеральный план Ивановского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Ивановской

Планировочная организация поселения применительно к территории его центра - станице Ивановской - определена разработанным ОАО «ИТРКК» и утвержденным в 2008 генеральным планом. Основные положения генерального плана утвержденной части территории остаются в силе, в данном проекте нашли отражение объективные изменения в виде разрешенного использования отдельных территорий станицы на основании данных обследования и документов, предоставленных администрацией сельского поселения.

Основные принципы территориальной организации станицы Ивановской проистекают из особенностей ее географического положения и места и специализации в экономике района в целом.

Главной осью градостроительного освоения поселения была и остается автомобильная дорога I-II категории регионального или межмуниципального значения г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края. В настоящее время на трассе в станице Ивановской функционирует один из наиболее крупных и обустроенных придорожных рынков района и Краснодарского края в целом. Территории, прилегающие к автодороге, как свободные от застройки, так и занятые жилой застройкой, проектом предусматриваются для строительства и размещения объектов дорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и объекты, предназначенных для обслуживания транзитных пассажиров: рынки, магазины, кафе, гостиницы. На этой территории в составе проекта показаны как ранее отведенные территории, так и предлагаемые к освоению настоящим проектом. В частности, один из последних объектов, планируемых к строительству – это АЗС «Лукойл- нефтепродукт». Здесь же возможно размещение крупного транспортно-складского терминала для обслуживания грузов, перевозимых в порты Темрюка.

Одна из актуальных проблем Ивановской, нашедшая решение в проекте настоящего генерального плана – необходимость в организации стоянок большегрузных автомобилей жителей станицы Ивановской – проектом зарезервированы две территории неподалеку от г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края на въезде и на выезде из станицы.

Проектом предлагается реконструировать  главный общественный центр станицы по ул. Красной в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы центры в северо-западной и северо-западной частях станицы в сложившейся застройке  (на пересечении улиц Красная и Курганная, на ул. Залиманской неподалеку от улицы Таманской).

Жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра и вдоль улиц  Красной, Ленина, Ляха, Главной, Комсомольской, Толстого, Южной,  рекомендуется для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса, допустимых для размещения в жилой застройке в соответствии с нормативными требованиями.

Помимо объектов общественного центра и подцентров для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра с учетом предложений администрации сельского поселения на перспективу проектом рекомендуется:

- восстановление уникального памятника архитектуры 19 века - церкви по ул. Красной с созданием благоустроенного сквера;

- реконструкция и восстановление конно-спортивной школы с ипподромом,  храма по ул. Красной;

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и специализированными спортивными площадками рядом с существующим стадионом;

- строительство профессионально-технического училища с общежитием для учащихся (типа «интернат») на свободном участке на пересечении улиц Толстого и Главной с возможностью осуществлять процесс обучения на прилегающей производственной территории «СХП им. П.П.Лукьяненко»;

- создание благоустроенных мест массового отдыха станичников вдоль берегов лимана Великого с устройством набережной от ул. Ленина до ул. Толстого, на полуострове возле стадиона и проектируемого спортивного комплекса с обустройством закрываемого кладбища под мемориальный парк, на острове лимана с созданием двух лодочных станций и пляжа, а также в проектируемых парках и скверах.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

Проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства, расположенные на территории станицы: братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг., братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг., братская могила 131 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; братская могила мирных жителей, казненных фашистскими оккупантами, 1942-1943 гг., бюст дважды Героя Социалистического Труда П.П. Лукъяненко, 1979 г., памятник В.И.Ленину, памятный знак – самолет, установленный в честь подвига летчиц Таманского авиационного женского полка, 1943 г., Памятник замученным в годы ВОВ, памятник – стела погибшим в годы ВОВ.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения, она занимает все свободные от застройки земельные участки в границах населенного пункта, многие из которых для освоения требуют проведения соответствующих мероприятий от подтопления.

Участки жилой застройки, находящиеся в пределах санитарно–защитных  зон сохраняемых и реконструируемых предприятий, генпланом рассматриваются как территории, подлежащие постепенному выносу по мере амортизации жилых домов с необходимостью переселения жителей этой застройки на территории перспективного и резервного жилищного строительства.

Для жилой и общественно-деловой застройки, расположенной в пределах нормативных водоохранных зон и прибрежных полос, санитарных разрывов от линейных инженерных сооружений, временных охранных зонах памятников историко-культурного наследия и других зонах планировочных ограничений, установлены зоны, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами. Более подробно этот вопрос отражен в разделе 5.4 настоящей пояснительной записки «Зоны с особыми условиями использования территории».

Что касается застройки в зоне санитарного разрыва от региональных автодорог - для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – озеленение уличного пространства специальными породами деревьев и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом. Эффективно также применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий и низкого класса согласно санитарной классификации, учитывая права собственников и степень капитальности застройки (а также для сохранения рабочих мест), генпланом сохраняются или перепрофилируются на расчетный срок территории действующих предприятий. Для их функционирования собственникам необходимо выполнить ряд мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку, и доведение размера санитарно-защитных зон до границ своей территории. Это проекты СЗЗ, экологические паспорта и т.п., использование современного оборудования, исключающего шумовое, химическое, пылевое и прочие виды отрицательных воздействий на окружающую среду.

На территории станицы Ивановской проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- строительство бани с прачечной и химчисткой на свободном от застройки земельном участке на пересечении улиц Дубинской и Передерия;

- пожарное депо на 6 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 на свободном от застройки земельном участке на ул. Соколянской;

- реконструкция и восстановления производства по разведению и переработке рыбы, строительство рыбцеха и, возможно, консервного завода на северо-западной окраине станицы на базе искусственных прудов;

- строительство конефермы до 50 голов, ипподрома и благоустройство  подтапливаемой территории в северной части Ивановской на участке, ограниченном улицами Толстого, Пушкина и Курганной;

- реконструкция и создание на территории производственной базы КУОС частного предприятия 5 класса торгового и складского назначения.

На далекую перспективу проектом предлагается вынос автодороги IY категории регионального или межмуниципального значения ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Ивановская  из жилой зоны станицы Ивановской вдоль северо-западной и северной окраины (проектируемый северный обход).

Для дальнейших захоронений предусмотрена территория, включаемая настоящим проектом в проектируемые границы населенного пункта, находящаяся в 1,5 км. в южном направлении на противоположной стороне автодороги.

5.2. Функциональное зонирование территории

Ивановского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Ивановского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Ивановское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зон с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий, кладбищ.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Ивановского сельского поселения  особо охраняемые территории отсутствуют.

4.На территории Ивановского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 16

| № пп | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на государ. охрану | Катего-рия. ист.-культ. значения | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Ивановская |
|  | Церковь | ст. Ивановская, сквер |  | 14-Р | В | А |
|  | Руины церкви | ст. Ивановская |  | 14-Р | В | А |
|  | Дом жилой | ст. Ивановская, ул. Советская, 24 |  | 14-Р | В | А |
|  | Дом, в котором жил герой гражданской войны Д.П.Жлоба, 1932-1938 годы | ст-ца Ивановская, ул. Ленина, 78 | 1574 | 540 | Р | И |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Ивановская, центральное кладбище | 1575 | 63 | Р | И |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 годы | ст-ца Ивановская, сквер | 1576 | 63 | Р | И |
|  | Братская могила мирных жителей, казненных фашистскими оккупантами, 1942-1943 годы | ст-ца Ивановская, сквер | 1577 | 63 | Р | И |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Ивановская, сквер | 1578 | 63 | Р | И |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1940 г. | ст-ца Ивановская, ул. Красная, 84 | 1611 | 63 | Р | МИ |
|  | Бюст дважды Героя Социалистического Труда П.П. Лукьяненко, 1979 г., скульптор В.А. Жданов, архитектор А.Д. Гурин | ст-ца Ивановская, ул. Советская, 28, у здания Дома культуры | 1612 | 333 | Р | МИ |

В 1992 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Красноармейского района.

В Ивановском сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 17.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), расположенных на территории Ивановского сельского поселения

Таблица 17

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана, м | Границы зон охраны м | Документ о постановке на госохрану | Пользова-тель или собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курган | ст-ца Ивановская, 9,6 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы |  | 2 | 45 | 75 | Приложение №4 к 549-п1, п/№4 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 6 км к северу от северной окраины станицы |  | 5,5 | 60 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№62 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ивановская, 8,2 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 1 | 3,9 | 50 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№64 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 4,2 | 60 | 150 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 40 | 150 |  |  |
| Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ивановская,, 10,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы, 0,25 км к северу от МТФ | 1 | 7,6 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№64 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 3,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  | 3 | 1,4 | 50 | 75 |  |  |
| Курган | ст-ца Ивановская, 13 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы, к западу от балки Косатая |  | 3,2 | 60 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№99 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 12,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы, 1,9 км к северо-востоку от МТФ |  | 2,5 | 60 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№98 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 7,6 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы |  | 5 | 60 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№97 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 3 км к востоку от восточной окраины станицы |  | 3,8 | 60 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№21 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 1 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы |  | 2,8 | 60 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№94 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 0,8 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы, у водокачки |  | 5 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№82 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган «Ивановская 10» | ст-ца Ивановская, 2 км к северо-востоку от автозаправки (южная окраина станицы) |  | 3,5 | 40 | 150 | Приложение №2 к 618-п2, п/№8 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Ивановская, 0,75 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 1 | 1,8 | 50 | 75 | Приложение №4 к 549-п, п/№83 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 1,4 | 50 | 75 |  |  |
|  |  | 3 | 2,3 | 60 | 125 |  |  |
|  |  | 4 | 1,5 | 50 | 75 |  |  |
| Курган (тренга) | ст-ца Ивановская, 2,0 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы |  | 3,1 | 50 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№84 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган «Ивановская 2» | ст-ца Ивановская, начало пер. Гоголя |  | 3,6 | 60 | 150 | Приложение №2 к 618-п, п/№2 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган «Ивановский 1» | ст-ца Ивановская, начало ул. Курганной, пустырь, напротив дома №7 |  | 3,8 | 60 | 150 | Приложение №2 к 618-п, п/№1 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Кургана группа (2 насыпи) тренга на кургане №1 | ст-ца Ивановская, 1,0 км к северу от северной окраины станицы | 1 | 3,5 | 50 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№87 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 3,1 | 50 | 150 |  |  |
| Курганная группа «Ивановс-кая 3» (3 насыпи) | ст-ца Ивановская, центральная часть, западный берег лимана Великий | 1 | 3 | 70 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№88 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  |  | 3 | 1 | 20 | 50 |  |  |
| Курган «Иванов-ский 4» | ст-ца Ивановская, угол ул. Стахановской и ул. Набережной (правый берег |  | 2 | 30 | 75 | Приложение №2 к 618-п, | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган «Иванов-ский 6» | ст-ца Ивановская, окончание ул. Ляха, тутовник |  | 1,6 | 30 | 75 | Приложение №4 к 549-п, п/№90 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ивановская, 1 км к востоку от восточной окраины станицы, №2- в балке Капустянка | 1 | 5,7 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№22 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 1,3 | 45 | 75 |  |  |
|  |  | 3 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Ивановская, 1,1 км к востоку от восточной окраины станицы, №5- на территории полевого стана | 1 | 6,5 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№100 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 0,7 | 40 | 50 |  |  |
|  |  | 3 | 0,8 | 40 | 50 |  |  |
|  |  | 4 | 0,9 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ивановская, 1,0 км к югу от северовосточной окраины станицы | 1 | 2 | 55 | 75 | Приложение №4 к 549-п, п/№102 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
| Курган | ст-ца Ивановская, 1,6 км к востоку от восточной окраины станицы |  | 3,5 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№102 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 1,5 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, возле МТФ |  | 1 | 50 | 50 | Приложение №4 к 549-п, п/№103 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган «Ивановский 11» | ст-ца Ивановская, 0,75 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы |  | 1 | 40 | 50 | Приложение №4 к 549-п, п/№23 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа «Ивановская 8» (3 насыпи) | ст-ца Ивановская, 0,5 км к юго-востоку от южной окраины станицы, у автодороги | 1 | 2,1 | 60 | 125 | Приложение №4 к 549-п, п/№24 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 0,9 | 30 | 50 |  |  |
|  |  | 3 | 0,35 | 25 | 50 |  |  |
| Курган «Ивановский 7» (по привязке не прослежива-ется | ст-ца Ивановская, 0,1 м к юго-востоку от южной окраины станицы, у автодороги |  |  |  |  | Приложение №4 к 549-п, п/№26 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 1,5 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы, у автодороги. На вершине установлен пункт триангуляции. | 1 | 3,1 | 60 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№106 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган* | ст-ца Ивановская, 3,0 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы, на территории полевого стана | - | - | - | - | Приложение №4 к 549-п, п/№107 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 2,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы |  | 4,5 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№25 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган* | ст-ца Ивановская, 3,05 км к востоку от южной окраины станицы, к востоку от балки Капустянка |  |  |  |  | Приложение №4 к 549-п, п/№104 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган | ст-ца Ивановская, 2,5 км к юго-востоку от южной окраины станицы, к западу от балки Капустянка |  | 4,8 | 60 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№105 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган* | ст-ца Ивановская, 2,4 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы, у автодороги |  |  |  |  | Приложение №4 к 549-п, п/№27 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ивановская, 2,1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, 0,25 км к югу от ПТФ | 1 | 7,4 | 70 | 150 | Приложение №4 к 549-п, п/№28 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 7,3 | 70 | 150 |  |  |
| Курган | ст-ца Ивановская, 4,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы |  | 1,2 | 60 | 75 | Приложение №4 к 549-п, п/№96 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Ивановская, 4,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 1 | 1,5 | 35 | 75 | Приложение №4 к 549-п, п/№96 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 2 | 40 | 75 |  |  |
|  |  | 3 | 1,4 | 30 | 75 |  |  |
|  |  | 4 | 2,2 | 45 | 125 |  |  |
|  |  | 5 | 3,2 | 60 | 150 |  |  |
| Курган «Иванов-ский 5» | ст-ца Ивановская, на кладбище в северной части станицы. |  | 2 | 30 | 75 | Приложение №2 к 618-п, п/№5 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курганная группа «Ивановская 12» (4 насыпи) | ст-ца Ивановская, 10,4 км к северо-востоку от североной окраины станицы | 1 | 1 | 30 | 50 | В3 | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  | 3 | 3,2 | 50 | 150 |  |  |
|  |  | 4 | 1,5 | 42 | 75 |  |  |
| Курганная группа «Ивановская 13» (4 насыпи) | ст-ца Ивановская, 12,4 км к северо-востоку от североной окраины станицы | 1 | 2 | 48 | 75 | В | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
|  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  | 3 | 1,2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  | 4 | 2,5 | 38 | 125 |  |  |
| Курган «Иванов-ский 14» | ст-ца Ивановская, 2,6 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы. |  | 1 | 30 | 50 | В | ЗАО Агросоюз им. Ленина |
| Курган «Иванов-ский 15» | ст-ца Ивановская, 1,6 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы, у автодороги |  | 1 | 42 | 50 | В | ЗАО Агросоюз им. Ленина |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

- для памятников археологии – для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П) и в соответствии с Водным кодексом РФ (от 03.06.06г. №74-ФЗ).

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.06.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В Ивановском поселении осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 3 недропользователя из 9 скважин. Установленные в соответствии с требованиями законодательства зоны санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.

Фактически на территории станицы Ивановской централизованное водоснабжение населения осуществляется от 6 существующих источников и 8 проектируемых. Существующие и проектируемые источники и сооружения водоснабжения показаны на всех чертежах, в том числе на схеме ограничений использования территории ГП-2.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории Ивановского сельского поселения находятся месторождения гипса и источников минеральной воды.

На территории Ивановского поселения ведется добыча песка, суглинков, а также исследования, связанные с поисками, сервисными услугами по добыче углеводородов:

- «Ивановское» месторождение суглинков. Открыто в 1962 г. Запасы не утверждены, проведен оперативный подсчет. Сведения о запасах приведены в таблице 2. Месторождение разрабатывается ООО «Вектор». Лицензия КРД 2561 ТР выдана в 2005 г. на добычу кирпичных суглинков и разведку с последующей добычей юго-восточной части Ивановского месторождения.

Таблица 18

2 листа

Лист 1

Таблица 18

Лист 2

- «Воеводинская» площадь  - лицензия 80085 ТЭ в 2008 году выдана ООО «Кремень» на разведку и последующую добычу песка в пределах Воеводинской площади, расположенной в 2,5 км на северо-запад от ст. Ивановской.

- Лицензия КРД 11544 НР – Геологическое изучение (поиски и оценка), добыча нефти и газа на Прибрежно-Новотитаровском участке - ООО «Кубаньгазпром».

Сведения о запасах приведены в таблице 18.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки». Строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами

(Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в разделе 1.9 пояснительной записки и на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» ГП-2.1.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения ГП-1 - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории ГП-2 , схеме ограничений использования территорий с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГП-2.1 утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории ГП-6 материалов по обоснованию генерального плана.

5.4. Функциональное зонирование территории станицы Ивановской

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, а также четырьмя двухэтажными 8-16-квартирными жилыми домами на ул. Комсомольской и несколькими 2-квартирными жилыми домами, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, шумовых зонах от федеральной автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.4.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности постоянного населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Жилищное строительство в рамках реализации генерального плана Ивановского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектируемых административных границах станицы Ивановской.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3). В качестве перспективного жилища в Ивановском сельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 28-33 м2/человек, это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства;

- намеченных объемов убыли жилищного фонда, расположенного в зонах негативного воздействия производственных предприятий и закрытых кладбищ по мере амортизации. Убыль жилищного фонда составит 1,2 тыс. м2

Существующая численность населения Ивановского сельского поселения на начало 2010 года составила 9 981 человек.

Для обеспечения жильем 1109 человек прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 36,6 тыс. м2, в том числе по этапам реализации генерального плана:

- на период первой очереди строительства до 2020 года – 17,95 тыс. м2;

- в последующий период - расчетный срок действия генерального плана 2020-2030 гг. – 18,65 тыс. м2.

Для обеспечения населения, проживающего в настоящее время на территории санитарно-защитных зон, потребуется новое жилищное строительство в объеме  2,9 тыс.м2 общей площади.

Кроме того, на территории станицы Ивановской определены объемы дополнительно вводимого жилья (3,24 тыс. м2) в границах существующих участков для доведения уровня жилищной обеспеченности населения в сохраняемой застройке к расчетному сроку до 18 м2/человека. Увеличение емкости существующего жилищного фонда возможно посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана (2030 год) увеличится до 217,98 тыс. м2. При этом показатель жилищной обеспеченности увеличивается с 14,8 м2/чел. до 19,66 м2/чел.

Динамика жилого фонда Ивановского сельского поселения

Таблица 19

| № п/п | Наименование | I очередь (2010 - 2020гг.) | до расчетного срока (2020-2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд на начало периода, тыс. м2 | 147,32 | 177,67 |
| 2. | Убыль за период, тыс. м2 | 0 | 1,2 |
| 3. | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | 30,35 | 41,51 |
| 4. | Жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 | 177,67 | 217,98 |

В настоящее время темпы жилищного строительства напрямую зависят от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов. Поэтому дальнейшая стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, развитие механизмов ипотечного кредитования и государственного софинансирования создают предпосылки для значительного увеличения жилищного фонда на расчетный срок.

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

5.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами Ивановской, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Общественный центр станицы по ул. Красной характеризуется многофункциональным использованием территории. Проектом сохраняются практически все существующие здания и сооружения главного общественного центра по прямому назначению.  Предусматривается реконструкция рынка под современный крытый комплекс, строительство новых зданий общественного назначения на территории индивидуальных жилых домов по мере их амортизации и сноса: это новое офисное здание с размещением в нем администрации муниципального образования Ивановское сельское поселение, торгово-бытовой комплекс, кафе, а также молодежный дискоклуб с интернет-кафе на месте полуразрушенного кинотеатра.

5.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Общие положения формирования производственной зоны станицы Ивановской и мероприятия по ее реконструкции и развитию определены разработанным генеральным планом станицы и подробно описаны в составе пояснительной записки проекта.

Изменения в настоящем проекте касаются реконструкции и сохранения предприятий ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» при условии выполнения определенных мероприятий и согласно документам, предоставленным институту, а именно:

- Сохранена территория комплекса по приему, хранению и переработке зерна» на берегу лимана Великого в соответствии с выполненным проектом  организации СЗЗ, и заключением ФГУ «Кубаньмониторингвод»;

- Территория выносимых проектом центральных ремонтных мастерских по ул. Дубинской планируется для размещения объектов дорожного сервиса и обслуживания с гостиницей и временной стоянкой автомобилей;

- Территория ранее вынесенного утвержденным проектом автогаража предназначении для размещения жилой застройки;

- На территории стройбригады проектом планируется разместить автогараж для обслуживания автомобилей (объект дорожного сервиса),

- Сохраняется проектом продовольственный склад по ул. Упорной;

Производственная зона Ивановского поселения получила свое развитие за счет размещения новых производственных комплексов, например,  колбасного цеха производительностью 2 т\сут. , располагаемом на расстоянии около 600 м. от северной окраины станицы, МТФ, планируемой на территории полевого стана бригады №1, на территории магазина по ул. Главной размещается цех кондитерских и хлебобулочных изделий. Рекомендуется восстановления производства по разведению и переработке рыбы, строительство рыбцеха и, возможно, консервного завода на северо-западной окраине станицы на базе искусственных прудов;

На территории не действующих в настоящее время предприятий, расположенных в жилой зоне, проектом предлагается размещение объектов обслуживания населения, спортивной школы, зоны отдыха и спортивных сооружений, учебно-курсового комбината.

Существующие производственные и коммунальные предприятия малого класса, работающие на территории станицы, проектом сохраняются с учетом прав собственников и степени капитальности зданий и сооружений. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду и  сокращения до границ их территорий  санитарно-защитных зон. Администрациями предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами государственного Роспотребнадзора.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности. Все вышеперечисленное относится к следующим предприятиям: Ивановские участки МП ЖКХ, СТО, АЗС, продовольственный склад «СХП им. П.П. Лукьяненко», стройбригада «СХП им. П.П. Лукьяненко», швейно-ковровый цех, МКО «ООО СХП им. П.П. Лукъяненко».

Развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным (резервирование территорий) целесообразно предусмотреть в северо-восточном направлении на территориях, прилегающих к существующей МТФ-2.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях,  так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

5.4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории существующих и проектируемых объектов дорожного сервиса, проектируемого автопавильона с остановочным пунктом, АЗС и АГЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.4.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ населенных пунктов располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном  планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границы станицы, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Уруп, активно используемые населением для отдыха.

Рекреационная зона станицы Ивановской представлена проектируемыми парками, скверами, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, зонами отдыха на берегу лимана Великого.

Баланс территории зеленых насаждений

Таблица 20

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние | Расчет. срок (в проектных границах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования (парки, лесопарки, скверы, бульвары) | 70 % | 9,14 | 6,40 | 23,53 | 16,47 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50 % | 10,31 | 5,16 | 17,75 | 8,86 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 66,83 | 26,73 |
|  | - прибрежная защитная полоса | 70 % | - | - | 40,64 | 32,65 |
|  | Улицы | 20 % | 286,49 | 57,30 | 305,92 | 61,18 |
|  | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения | 20 % | 26,10 | 5,22 | 27,70 | 5,54 |
|  | Итого: |  | 332,04 | 74,08 | 482,37 | 151,43 |

5.4.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов Ивановского поселения отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения поселения относятся территории существующих закрытых кладбищ традиционного захоронения в станице Ивановской, проектируемого кладбища и их санитарно-защитных зон.

Территория для нового кладбища отведена проектом в проектируемых границах центра поселения в 800 м. к югу от станицы с учетом санитарных нормативов.

Территория существующей несанкционированной свалки мусора в северо-западной части поселения подлежит рекультивации с целью использования земель для сельскохозяйственного использования. Утилизацию твердых бытовых отходов планируется производить на территории усовершенствованной свалки районного центра ст. Полтавской. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения - соответственно на заводе.

Более подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.5. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий станицы Ивановской.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- строительство гостиницы;

- строительство здания общественного назначения в северо-западной и северо-западной частях станицы в сложившейся застройке (на пересечении улиц Красная и Курганная, на ул. Залиманской неподалеку от улицы Таманской);

- восстановление церкви по ул. Красной с созданием благоустроенного сквера;

- создание благоустроенных мест массового отдыха станичников вдоль берегов лимана Великого с устройством набережной от ул. Ленина до ул. Толстого, на полуострове возле стадиона и проектируемого спортивного комплекса с обустройством закрываемого кладбища под мемориальный парк, на острове лимана с созданием двух лодочных станций и пляжа, а также в проектируемых парках и скверах.

- устройство твердых покрытий улиц и дорог на существующей территории станицы.

В жилищной сфере:

Предусматривается освоение не занятых застройкой участков в существующих кварталах ст. Ивановская.

При размере земельного участка при доме 0,15 га для предварительного определения потребной жилой территории на I очередь строительства (10 лет) норма составляет 0,21 – 0,23 га, потребность в новой селитебной территории на период 2010 – 2020 гг. составит 41,6  га. Для обеспечения жильем прирастающего населения на период до 2020 года требуется построить 17,95 тыс. м2   жилой площади.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых производственных зон поселения, реконструкция и восстановление существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- строительство цеха по переработке и расфасовке специй, приправ и сельскохозяйственной продукции - в соответствии со стратегией развития муниципального образования Красноармейский район, реализация инвестиционных проектов;

- - строительство конефермы до 50 голов, ипподрома и благоустройство подтапливаемой территории в северной части Ивановской на участке, ограниченном улицами Толстого, Пушкина и Курганной;

- - создание сети объектов дорожного сервиса, предлагаемых в качестве инвестиционных площадок, в полосе отвода автодороги регионального значения, в том числе новых АЗС;

- - строительство рыбцеха и консервного завода на базе не действующих в настоящее время рыбопитомника и искусственных водоемов;

Вставить табл. на 3 листах

табл. 21 ст. Ивановская 1 очередь на 3 листах

лист 1

лист 2

лист 3

- - реконструкция и создание на территории выкупленной в настоящее время производственной базы КУОС частного предприятия 5 класса торгового и складского назначения.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в станице Ивановской представлен в таблице 21.

5.6. Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория Ивановского сельского поселения, включающая территорию ст. Ивановскую.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП КК "Кубаньгеология", выполненном в 2005 году, к опасным геологическим процессам в Ивановском сельском поселении следует отнести:

– подтопление;

-  затопление;

- образование заболачиваемых блюдец;

- плоскостная эрозия;

- агрессивность подземных вод;

- засоленность  почв;

- сейсмичность.

Территория станицы располагается вдоль правого берега реки Ангелинский ерик. На территории станицы расположены два обширных водоема – лиман Великий и балка Сула. На северо-западе станицы через всю ее территорию проходит дамба, отделяющая названные водоемы от реки Ангелинский ерик.

С юго-западной стороны к станице примыкает оросительная система, с северо-восточной - система зарыбленных прудов.

Район работ расположен на дельтовой равнине реки Кубани. Плоская поверхность территории станицы с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод, подтопление и заболачивание почв.

В геоморфологическом отношении район работ входит в область  дельтовой равнины р. Кубани.

Рельеф территории ст. Ивановской представляет собой слабоволнистую равнину, полого-наклонную на запад, с абсолютными отметками 6,7-10,50 м. На пустырях внутри станицы располагается большое количество замкнутых понижений, где скапливается вода атмосферных осадков

Микрорельеф, представленный блюдцеобразными понижениями в сочетании с малым уклоном местности, затрудняет поверхностный сток воды.

По этой причине в станице образуется ряд обширных практически бессточных болот. Отсутствие ливневой канализации, сети дренажных каналов и искусственных водоотводящих трактов вызывает подтопление дождевыми и талыми водами ст. Ивановской.

Подтопление застроенной территории станицы зависит от многих факторов, подразделяемых на две группы: естественного и искусственного происхождения.

К естественным факторам относятся: климатические, гидрологические, гидрогеологические и литологические.

Одной из причин переувлажнения и подтопления земель являются осадки – их величина, характер и периодичность выпадения.

Из гидрологических факторов, влияющих на распространение площадей переувлажненных земель и подтопление населенного пункта следует отнести слабую естественную дренированность рассматриваемой территории. Слабая выраженность формы рельефа, наличие отдельных незначительных гряд и межгрядовых плоских замкнутых неглубоких понижений негативно отражаются на формировании склонового стока.

Влияние геоморфологии и рельефа на процесс переувлажнения  и подтопление рассматриваемой территории велико. Исследуемая территория расположена по берегам лимана Великого и характеризуется спокойным равнинным рельефом, который полого наклонен на запад.

Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод и заболачивание территории жилой зоны.

Гидрогеологические условия исследуемой площади довольно сложные, что обусловлено её принадлежностью к слабо всхолмленной дельтовой равнине р. Кубани. В условиях свободной миграции рек Ангельский Ерик и Протока (до обвалования их берегов, постройки дамб и строительства рисовых систем) на этой равнине образовались обширные обводненные и заболоченные участки в связи с очень слабой фильтрационной способностью залегающих на поверхности глинистых грунтов. Существующие на территории станицы лиман Великий и балка Сула и окружающие их заболоченные участки являются результатом упомянутых выше процессов.

Исследуемая территория характеризуется слабой дренированностью. Глубина грунтовых вод колеблется от 0 до 1,4 м. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. В период ливневых дождей грунтовые воды, смыкаясь с поверхностными, выходят на поверхность (в западинах).

Кроме того, в процессе застройки станицы, подъему уровня грунтовых вод способствовали и техногенные факторы.

Изменение водного режима территорий в сторону накопления грунтовых вод с последующим постепенным подъемом их уровня вызывает подтопление застроенных участков.

Застройка территории и прокладка автомобильных дорог нарушили естественный сток осадков, привели к созданию бессточных квартальных участков, нарушению поверхностного и подземного стока.

По химическому составу грунтовые воды являются сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-магниевыми и сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевыми. Они, в целом, обладают средней и сильной агрессивностью к стальным конструкциям и оболочкам кабеля, слабой и средней агрессивностью к бетонам нормальной плотности (портландцемент и пуццолановый портландецемент) и неагрессивны к сульфостойким видам цемента.

Засоленность грунтов. Значительную часть территории Ивановского сельского поселения занимает оросительная рисовая система. Многолетнее затопление рисовых чеков водой приводит к засолению и изменению структуры почвенного слоя. На последующих стадиях необходимо более подробное изучение распространения засоленных грунтов.

Фоновая сейсмичность Ивановского сельского поселения согласно карте    ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* и СНКК 22-301-2000* составит  7 баллов.

При разработке генерального плана Ивановского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов  и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов.

- Агролесомелиорация.

- Особые условия строительства.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Графическое изображение  проектируемых мероприятий показано на чертеже "Инженерная подготовка территории" (М 1:10000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их  уровенного режима.

В центральной части станицы по некоторым улицам построены ливневые канавы.

В настоящее время они находятся в неудовлетворительном состоянии. Во многих каналах нет оттока воды.

Одним из мероприятий для решения проблемы подтопления ст. Ивановской в инженерном плане является разработка ливневой канализации с учетом современного состояния станицы и перспективы ее развития.

Для отвода дождевых и талых вод  с территории станицы Ивановской настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с устройством на ней всех необходимых сооружений;

– строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

– увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

При разработке генплана дождевой канализации учтены перспективы развития ст. Ивановской.

Вся территория станицы с учетом рельефа разделена на 3 водосборных бассейна. Каждый бассейн  имеет главный коллектор, который принимает поверхностный сток  и отводит в водоприемник. К главному коллектору присоединяется развитая сеть водотоков, проходящая по улицам и магистралям.

В плановом и высотном положении территорию станицы можно разделить на два участка. Граница проходит по балке Капустянке и лиману Великому.

С северо-восточной части водоотведение осуществляется по коллектору К1.

С юго-западной части водоотведение осуществляется по коллектору ГК.

Вода, собранная главным коллектором ГК с водосборных бассейнов 1-3, предварительно пройдя стадию очистки в прудах-отстойниках, поступает в существующий сбросной канал, впадающий в  Ангелинский ерик.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод перекачиваются насосной станцией непосредственно в водоприемник (сбросной канал) без очистки, что допускается СН 496-77 п. 1.6.

На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая перекачивается насосной станцией.

Размеры прудов-отстойников рассчитываются согласно рекомендациям СН 496-77. В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, разрешающий сброс стоков в естественные водотоки. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3.

При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом, выполненным по СНиП 2.04.03-85 и справочнику Карагодина, Молокова "Отвод поверхностных вод с городской территории", Москва. Стройиздат. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Большая часть территории Ивановского сельского поселения изменена техногенным воздействием, т.е. возведены искусственные каналы, мелиоративные и дренажные, рисовые чеки, произведена вертикальная планировка.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию мусора и бытовых отходов.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территории.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод с территории  ст. Ивановской является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории  Ивановского сельского поселения в границах генерального плана,  прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций, использование территории в сельскохозяйственном производстве привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории Ивановского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

- защита от подтопления, затопления и заболачивания.

Защита от подтопления, затопления и заболачивания

Подтопление и затопление территории ст. Ивановской зависит от многих факторов, подразделяемых на две группы: естественного, природного характера и искусственного, антропогенного происхождения.

К естественным факторам относятся: климатические, гидрологические, гидрогеологические и литологические.

Одной из причин переувлажнения и подтопления земель являются атмосферные осадки – их величина, характер и периодичность выпадения. По результатам обследования в сезон дождей пониженные участки станицы затапливаются.

Из гидрологических факторов, влияющих на распространение площадей переувлажненных земель и подтопление населенного пункта следует отнести слабую естественную дренированность рассматриваемой территории. Слабая выраженность формы рельефа, наличие отдельных незначительных гряд и межгрядовых плоских замкнутых неглубоких понижений негативно отражаются на формировании склонового стока.

Влияние геоморфологии и рельефа на процесс переувлажнения  и подтопление рассматриваемой территории велико. Исследуемая территория расположена по берегам лимана Великого и характеризуется спокойным равнинным рельефом, который полого наклонен на запад, с абсолютными отметками 6,7-10,5 м.

Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод и заболачивание территории жилой зоны.

Гидрогеологические факторы – это естественная дренированность территории, уровень грунтовых вод. Исследуемая территория характеризуется слабой дренированностью. Глубина грунтовых вод колеблется от 0 до 1,4 м. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Воздействие антропогенных факторов наряду с природными, зачастую является преобладающим. Подтоплению застроенной территории способствуют:

– засыпка естественных понижений;

– индивидуальная застройка новых массивов без предварительного решения проблем отвода дождевых и талых вод с них;

– изменение гидрогеологической обстановки;

– отсутствие бытовой и ливневой канализации, водоотводящих трактов.

Эти явления в подавляющем большинстве случаев вызываются действием техногенных факторов и включают изменение водного режима территорий в сторону накопления грунтовых вод с последующим постепенным подъемом их уровня и подтоплением застроенных участков.

Развитие процесса подтопления обусловлено наличием многих факторов техногенного характера, действие которых проявляется как в ходе строительства, так и после его окончания.

Создание ирригационной системы, застройка станицы, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, созданию бессточных квартальных участков, нарушению поверхностного и подземного стока.

В целях защиты от подтопления, затопления и заболачивания территории Ивановского сельского поселения  проектом предусматриваются следующие мероприятия:

– Строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями.

– Планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

–Строительство водопропускных сооружений на всех естественных и искусственных водотоках при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

– Расчистка  прилегающих к территории ст. Ивановской каналов оросительной системы от наносов с целью ликвидации заиливания, восстановления их пропускной способности и дренирующих свойств, срезка растительности вдоль каналов и естественных понижений, укрепление склонов посевом трав.

- Гидроизоляции подземной части зданий и сооружений для защиты от подтопления.

Инженерная защита  от подтопления должна включать:

-локальную защиту отдельных зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Вдоль каналов, предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

При строительстве новых зданий и сооружений необходимо учитывать сейсмичность, а также усиление конструкций зданий и сооружений, построенных в прежние годы.

Дренирование территории, подверженной застою поверхностных вод

На участках, где наблюдается застой поверхностных вод, необходимо предусмотреть дренирование территории.

Застройка территории и прокладка автомобильных дорог нарушили естественный сток осадков, привели к созданию замкнутых участков. Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой поверхностных вод.

Причинами застоя поверхностных вод также являются  малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства грунтов.

Застой поверхностных вод способствует подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается подсыпка этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Перечисленные работы необходимо выполнить на стадии рабочего проекта.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий. Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Ивановского сельского поселения   в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Фоновая сейсмичность Ивановского сельского поселения согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* и СНКК 22-301-2000* составит – 7 баллов.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

– подтопление пониженных участков;

– повышенная агрессивность подземных вод.

На рассматриваемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы  (1,0-1,2 м), но не менее нормативной глубины промерзания –  0,8 м;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы  по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и железобетонных конструкций, т.к. грунтовые воды обладают повышенной сульфатной агрессивностью и минерализацией. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.7. Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Ивановского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Ивановское сельское поселение входит ст. Ивановская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение района представлено следующими разностями:

1 слой - почва глинистая, легкая, пылеватая, твердая,  непросадочная;

2 слой – супесь пылеватая, пластичная с прослоями песка;

3 слой – песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный;

4 слой – глина твердая, пылеватая, полутвердая;

5 слой – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный.

Первые два слоя залегают на абсолютных отметках от 9.0 до 10 м. Третий, четвертый и пятый слои залегают на абсолютных отметках от 8.0 до 9 м.

Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод без очистки осушительных каналов ожидается на глубине 0.0 – 1.0 м.

Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью для рядовых портландцементов и агрессивны для сульфатостойких.

Сейсмичность с учетом грунтовых условий 7 баллов.

5.7.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население ст. Ивановской Красноармейского района снабжается водой от пяти водозаборных узлов и шести скважин.

Источником питания являются подземные воды.

Водозабор №1 расположен на пересечении улиц Южной и Передерия. На площадке водозабора №1 расположены:

а) артскважина дебетом 15 м3/ч; новая артскважина без номера;

б) насосная станция 2-го подъема;

в) водонапорная башня Рожновского;

г) строящийся резервуар емкостью 700м3.

Водозабор №2 расположен на пересечении улиц Шевченко и Комсомольской. На площадке водозабора №2 расположены:

а) артскважина № 72540 дебетом 15 м3/ч;

б) водонапорная башня Рожновского.

Водозабор №3 расположен на пересечении улиц Пролетарской и Донцова. На площадке водозабора №3 расположены:

а) артскважина № 5283 дебетом 20 м3/ч;

б) водонапорная башня Рожновского.

Водозабор №4 расположен на пересечении улиц Ангелинской и Передерия. На площадке водозабора №4 расположены:

а) артскважина № 72541 дебетом 20 м3/ч;

б) водонапорная башня Рожновского;

Водозабор №5 расположен на пересечении улиц Главной  и Пионерской. На площадке водозабора №5 расположены:

а)  артскважина № 7 дебетом 20 м3/ч;

б) водонапорная башня Рожновского;

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, Ø40-100 мм.

Согласно справке администрации сельского поселения от 25 октября 2010 г, износ водопроводных сетей составляет 80%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 22.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 4286,84 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 4578,50 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 4821,20 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается организовать головной узел водопроводных сооружений на территории узла водозаборных сооружений№1, расположенного на пересечении улиц Южной  и Передерия для жилой зоны производительностью 5000 м3/сут в составе:

- 2 резервуаров для хранения хозпитьевого-противопожарного запаса воды;

- фильтров-поглотителей (по количеству резервуаров);

насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

Таблица 22

- проектируемых 4 кустов артскважин на водозаборе №1 (по 2 скважины в кусте рабочих  дебетом 25 м3/час каждая);

- 5 существующих реконструируемых скважины;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Реконструкцией УВС №1,2,3,4 предусматривает демонтаж водонапорных башен и подключение скважин к сборному водопроводу, подающему воду к головному узлу водозаборных сооружений.

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки, размещаемой в насосной станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Узел водозаборных сооружений №5, расположенный на пересечении улиц Главной и Пионерской, проектом предлагается оставить для обеспечения водой хлебопекарни и кондитерского цеха.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение ст.Ивановской принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. Общий расход составляет 35 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Ивановская |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1486,78 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 3683,65 |
| 3 | Водопроводная сеть | 225 | полиэтилен | 8875,78 |
| 4 | Водопроводная сеть | 355 | полиэтилен | 25905,51 |
| 5 | Артскважины | реконстр. |  | 4шт |
| 6 | Артскважины | проектир. |  | 8шт |
| 7 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 8 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 9 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |

5.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке администрации сельского поселения от 25 октября 2010г. в ст. Ивановской централизованная сеть канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Ивановской.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблице 24.

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q = 3787,80 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 4052,25 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 4266,66 м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации  запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «Мирана» г.Краснодар. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар , «Экотор» г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта.

Таблица 24

Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 -  160 мм.

Объем работ по канализации

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Ивановская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 27653,13 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 55087,46 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 9667,08 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 13527,58 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 160 | полиэтил. | 4827,10 |
| 6 | Очистные сооружения 4300м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 7 | Насосные станции |  | стеклопластик | 12 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 26

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | На 1 оч. стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 4286,84 | 4821,20 | 4578,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 4286,84 | 4821,20 | 4578,50 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 39951,72 | 28000,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 3787,80 | 4266,66 | 4052,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 3787,80 | 4266,66 | 4052,25 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 92407,67 | 65000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 18354,68 | 13000,00 |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Ивановского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Ивановского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой – станица Ивановская.

Населенный пункт имеет численность населения 9981человек, на расчётный срок (2030 год) – 11090 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 10525 человек.

В составе генерального плана развития Ивановского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана центра сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год станицы Ивановской.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 27 и 28.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 27

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| станица Ивановская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 6572 | 6169 |
|  | проектируемый | 1433 | 652 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1327 | 1327 |
|  | проектируемый | 1253 | 1138 |
| 3 | Наружное освещение | 111 | 105 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 8010 | 7601 |
|  | б) Проектируемые | 2686 | 1790 |
|  | Итого: а) + б) | 10696 | 9391 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7487 | 6574 |
| Ивановское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 6572 | 6169 |
|  | проектируемый | 1433 | 652 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1327 | 1327 |
|  | проектируемый | 1253 | 1138 |
| 3 | Наружное освещение | 111 | 105 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 8010 | 7601 |
|  | б) Проектируемые | 2686 | 1790 |
|  | Итого: а) + б) | 10696 | 9391 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7487 | 6574 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-50 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ "Ивановская I" мощностью 3,2 МВА;

- ПС-35/10 кВ "Ивановская II" мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- к 2020 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности на 1253 кВт;

- к 2030 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности на 1880 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Славянских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Ивановского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходят ВЛ-220 кВ «Витаминкомбинат-Славянская 220» и ВЛ-110 кВ «Новомышастовская – Старонижестеблиевская».

Трассы ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 17,01 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 11,72 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 32,74 км (для поселения).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема развития объектов электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема электрических сетей поселения приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 28

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Ивановская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 66,7 | 93,7 | 82,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 12,5 | 23,6 | 22,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 54,2 | 70,1 | 59,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6684 | 8449 | 7816 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5432 | 6323 | 5677 |
| Ивановское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 66,7 | 93,7 | 82,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 12,5 | 23,6 | 22,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 54,2 | 70,1 | 59,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6684 | 8449 | 7816 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5432 | 6323 | 5677 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,7 | 5.7 | 5,7 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 61,47 | 61,47 | 61,47 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
|  | - сети 110 кВ | км | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
|  | сети 35 кВ | км | 32,74 | 32,74 | 32,74 |

5.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план  Ивановского сельского поселения   Красноармейского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении ст.  Ивановской Красноармейского района Краснодарского края от 11.07.2010г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Ивановского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт ст. Ивановская с жилой застройкой и с объектами соцкультбыта. В дальнейшем по проекту будет рассматриваться только станица Ивановская.

Теплоснабжение объектов станицы Ивановской в настоящее время осуществляется от восьми котельных, работающих на газе. Существующие котельные отапливают общественные и административные здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 29

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединен. мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Школа №18 (филиал) | 0,075 | 0,075 | газ |
| Котельная №2 Детский сад №53 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №3 Школа №18 | 0,19 | 0,19 | газ |
| Котельная №4 Школа №18 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №5 Школа №22 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №6 Детский сад №4 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №7 Детский сад №35 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №8 Больница | 0,12 | 0,12 | газ |
| Итого |  | 0,95 |  |

Данные по котельным приведены согласно справке от 7 июля 2010 г. выданной ДП ГУП «Крайжилкомресурс» Ивановского участка «Красноармейские тепловые сети».

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие   Ивановского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов станицы Ивановской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от  восьми существующих и   двадцати одной новых районных котельных, строительство одиннадцати из которых планируется на I очередь строительства (2020г.), остальные десять  котельных будут построены на расчетный срок ( 2030 г.) а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0С.

3. Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

(2020г.)

Таблица 30

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Станица Ивановская |
| Котельная №1 Школа №18 (филиал) | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,075 |
| Котельная №2 Детский сад №53 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,12 |
| Котельная №3 Школа №18 | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,19 |
| Котельная №4 Школа №18 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №5 Школа №22 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №6 Детский сад №4 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №7 Детский сад №35 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №8 Больница | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная № 3 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная № 4 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная № 5 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,7 |
| Котельная № 6 (проектируемая) | 0,5 | 0.1 | 0,1 | 0, 7 | 0, 74 |
| Котельная № 7 (проектируемая) | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная № 8 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная № 9 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Котельная № 10 (проектируемая) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,32 |
| Котельная № 11 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Итого |  |  |  |  | 7,745 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

(2030 г.)

Таблица 31

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Станица Ивановская |
| Котельная №1 Школа №18 (филиал) | 0,07 |  |  | 0,07 | 0,075 |
| Котельная №2 Детский сад №53 | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,12 |
| Котельная №3 Школа №18 | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,19 |
| Котельная №4 Школа №18 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №5 Школа №22 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №6 Детский сад №4 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №7 Детский сад №35 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №8 Больница | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №1 Д/сад №42 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная № 3 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,80 | 0,85 |
| Котельная № 4 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная № 5 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,7 |
| Котельная № 6 (проектируемая) | 0,5 | 0.1 | 0,1 | 0, 7 | 0, 74 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная № 8 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная № 9 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,32 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,22 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,45 | 0.15 | 0,14 | 0,74 | 0,81 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,5 | 0,12 | 0,4 | 1,02 | 1,1 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,5 | 0,18 | 0,25 | 0,93 | 1,0 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,45 | 0.15 | 0,14 | 0,74 | 0,8 |
| Котельная № 20 (проектируемая) | 0,5 | 0,12 | 0,4 | 1,02 | 1,2 |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 17,095 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Для общественных зданий и сооружений и секционной застройки горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от районных котельных, для частного сектора – индивидуальное.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003602 | 0,064824 | 0,029369 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003602 | 0,064824 | 0,029369 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,95 | 17,095 | 7,745 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,95 | 17,095 | 7,745 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 14 | 12,8 |

5.7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Ивановского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/1944 от 01.10.08г. и №05/0240/14/2371 от 03.12.08г., справок ОАО «Красноармейскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Ивановского сельского поселения Красноармейского района будет являться существующие ГРС ст. Старонижестеблиевской.

Давление газа на выходе из ГРС ст.Старонижестеблиевской – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Ивановского сельского поселения Красноармейского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Ивановском сельском поселении Красноармейского района один населенный пункт ст. Ивановская и на сегодняшнее время она газифицирована природным газом. Процент газификации составляет менее 80%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС ст. Старонижестеблиевской.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления. На территории ст.Ивановской  -3ГРП и 31 ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Красноармейскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 33

| Поселения муниципального образования Красноармейский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ивановского сельское поселение | 9 981 | 10 525 | 11 090 |
| станица Ивановская | 9 981 | 10 525 | 11 090 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Ивановского сельского поселения Красноармейского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивановского сельское поселение | м³/ч | 11727 | 13473 |
|  | станица Ивановская | -«- | 11727 | 13473 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 35

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивановского сельское поселение | тыс.м³/ч | 21108 | 24252 |
|  | станица Ивановская | -«- | 21108 | 24252 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 36

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Ивановскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 21108 | 24252 |
|  | станица Ивановская | -«- | - | 21108 | 24252 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 35,4 | 39,2 | 40,85 |

5.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Ивановского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Ивановского сельского поселения, выданной Красноармейским ЛТУ по состоянию на 24.08.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Ивановского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Ивановского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Красноармейский линейно-технический участок (ЛТУ) Западного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Красноармейский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Красноармейское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Ивановского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой – станица Ивановская.

Населенный пункт имеет численность населения 9981 человек, на расчётный срок (2030 год) – 11090 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 10525 человек.

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТСЭ типа «Квазар», расположенной в ст. Ивановская по ул. Ленина, 63. Монтированная емкость АТС - 1264 номеров, задействовано 1101 номеров.

Из ст. Ивановская в направлении ст. Полтавская имеется одна соединительная линия (ВОЛС).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Ивановского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			345 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			348 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 429 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Ивановском сельском поселении при численности населения 10525 человек должно составить:

105250,429=4519 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 4550 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Ивановского сельского поселения 11090 человек должно составить:

11090(0,432=4786 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 4820 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Ивановского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСЭ «Квазар» в ст. Ивановская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 4550 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Ивановская до 4820 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Ивановского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Ивановском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Ивановском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще 3 отделений связи:

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Ивановского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 37

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ивановская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 25 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4458 | 4786 | 4519 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3620 | 3854 | 3635 |
| Ивановское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 25 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4458 | 4786 | 4519 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3620 | 3854 | 3635 |

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Административный центр Ивановского сельского поселения – станица Ивановская – связана с другими населенными пунктами района и края автомобильными дорогами I-II категории регионального или межмуниципального значения г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края и IY категории регионального или межмуниципального значения ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Ивановская.

Для обслуживания парка автомобилей и транзитных пассажиров предусмотрено расширить сеть дорожного автосервиса, новое строительство которых предусмотрено вдоль региональной автомагистрали в пределах границы населенного пункта - дороги I-II категории регионального или межмуниципального значения г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края. В настоящее время на трассе в станице Ивановской функционирует один из наиболее крупных и обустроенных придорожных рынков района и Краснодарского края в целом. Территории, прилегающие к автодороге, как свободные от застройки, так и занятые жилой застройкой, проектом предусматриваются для строительства и размещения объектов дорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и объекты, предназначенных для обслуживания транзитных пассажиров: рынки, магазины, кафе, гостиницы.

На этой территории в составе проекта показаны как ранее отведенные территории, так и предлагаемые к освоению настоящим проектом. В частности, один из последних объектов, планируемых к строительству – это АЗС «Лукойл- нефтепродукт». Здесь же возможно размещение крупного транспортно-складского терминала для обслуживания грузов, перевозимых в порты Темрюка.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта. Часть объектов жилой и общественно-деловой зоны станицы Ивановской расположена в зоне санитарного разрыва автодорог. Для оздоровления санитарно-экологического состояния застройки проектом рекомендуется выполнить соответствующие мероприятия – устройство шумозащитных экранов, озеленение специальными породами деревьев и т.п.

На далекую перспективу проектом предлагается вынос автодороги IY категории регионального или межмуниципального значения ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Ивановская  из жилой зоны станицы Ивановской вдоль северо-западной и северной окраины (проектируемый северный обход). При этом в связи с высокой и стабильно возрастающей интенсивностью движения по региональным автодорогам проектом предлагается устройство их примыкания по организованной развязке, а сети основных улиц Красной, Упорной и Толстого к проектируемому северному обходу - по одноуровневым развязкам типа «кольцо». Предложения по устройству развязок требует детальной проработки специализированной организацией на следующей стадии проектирования. На стадии разработки генерального плана трассировки дорог, типы примыканий даны ориентировочно и служат основанием только для резервирования территорий.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы, основанное на сохранении существующей  регулярной сетки улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в станице сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц по их значению, без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В главном общественном центре проектом предлагается сохранить место для размещения автопавильона местных сообщений с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта. В качестве пассажирского массового транспорта в станице на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

Мероприятия по усовершенствованию сложившейся транспортной схемы поселения затрагивают в основном структуру внутристаничных улиц и дорог.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь центра сельского поселения с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходно-транспортные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров.

На расчетный срок поселковыми дорогами определены ул. Красная, Главная, Толстого и проектируемая дорога на юге станицы. Главная улица станицы - Красная. Основными улицами  в широтном направлении являются: улицы Крайняя, Курганная, Ангелинская, Толстого, Пролетарская, Комсомольская, Ленина, Дубинская, Ивановская, Мира, Южная, Продольная, Стахановская, Ляха, в меридиальном направлении: улицы Жлобы,  Почтовая, Передерия, Красная, Пушкина, Школьная, Колхозная, Пластуновская, Главная и ряд проектируемых дорог (см. схему транспортной инфраструктуры, чертеж ГП-4).

Ширина поселковых и главных улиц и дорог продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 22,0 – 30,0 м.,  проезжей части – 7,0 -8,0 м.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо  выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре станицы на выходные и праздничные рекомендуется выделять бестранспортную зону, площадь улиц которых будет выделена под пешеходное движение - это участки улиц Советской и Донцова в районе главного общественного центра Ивановской.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы Красная – главная улица станицы, а также Главная и Ленина. Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах

ГП-3

Схема развития транспортной инфраструктуры

массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. Для жителей многоквартирных домов необходимо предусмотреть территории для размещения гаражей боксового типа в этих жилых кварталах с соблюдением санитарного разрыва до жилья.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог и сети улиц и дорог станицы приведена на чертеже ГП-4.

5.9. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Ивановского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время на территории станицы объект пожарной безопасности отсутствует.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется размещение пожарного депо на 6 автомашин на свободном от застройки земельном участке на ул. Соколянской в составе производственной зоны на северной окраине Ивановской согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время в станице Ивановской мусор вывозится на стихийные неусовершенствованную свалку, расположенную к северо-западу от населенного пункта. Эта территория подлежат рекультивации с дальнейшим использованием для нужд муниципального образования.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории станицы в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на существующем усовершенствованном полигоне в центре муниципального образования станице Полтавской.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Красноармейский район» на территории района на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта и строительство должны быть выполнены в течение 2009-2010 г.г. В целом выполнение программы рассчитано до 2013 года.

Соответственно, после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса районного значения утилизация мусора в том числе Ивановского сельского поселения будет производиться именно здесь.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Очистка станицы Ивановой, хуторов Ильич и Байбарис должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Красноармейский район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Ивановского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Ивановского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Ивановское сельское поселение Красноармейского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие жилой, общественно-деловой и производственной зон центра сельского поселения станицы Ивановской предусматривается в соответствии с разработанным генеральным планом станицы, но для размещения проектируемого кладбища, проектируемых очистных сооружений канализации с соблюдением санитарных норм и правил и подъездной автодороги к ним требуется изменение существующих границ и выход на земли сельскохозяйственного назначения.

Данным проектом допускается возможность незначительной трансформации и перевод земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций. Но эти изменения должны производиться после выполнения соответствующих проектов, землеотводов в установленном законом порядке.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 38 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Ивановского сельского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 38

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существую- щее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Ивановского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 20059 | 100 | 20059 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов | 1714 | 8,5 | 1742,83 | 8,69 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 17813 | 88,8 | 17784,17 | 88,67 |
| 3.Земли лесного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 66 | 0,3 | 66 | 0,33 |
| 5. Земли водного фонда | 466 | 2,3 | 466 | 2,31 |
| 6.Земли запаса | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.12. Проектный баланс территории населенных пунктов

Станица Ивановская

Таблица 39

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в установленных границах населенного пункта всего в том числе: | га | 1742,83 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 1072,28 | 61,53 |
|  | - существующая жилая застройка с приусадебными участками | га | 947,67 | 54,64 |
|  | - существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка | га | 5,28 | 0,23 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 50,36 | 2,83 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 53,64 | 3,02 |
|  | - территория образовательных учреждений | га | 15,33 | 0,81 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 20,27 | 1,16 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 17,85 | 1,02 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 2,42 | 0,14 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 103,52 | 5,93 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 21,85 | 1,25 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | 8,21 | 0,47 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 73,46 | 4,21 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 334,57 | 19,20 |
|  | - дороги, проезды | га | 305,92 | 17,55 |
|  | - дорожный сервис | га | 26,38 | 1,51 |
|  | - водозабор | га | 2,27 | 0,14 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 126,52 | 7,26 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 23,53 | 1,35 |
|  | - зеленые насаждения водоохранного назначения | га | 40,64 | 2,33 |
|  | - территория спортивных сооружений | га | 28,33 | 1,63 |
|  | - водные территории | га | 34,02 | 1,95 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 73,49 | 4,22 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 12,18 | 0,70 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 3,78 | 0,22 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 8,40 | 0,48 |

5.13. Основные технико-экономические показатели

Таблица 40

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | ст. Ивановская |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 1709,22 | 1742,83 |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 972,01 | 1072,28 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками | га | 957,47 | 1051,67 |
|  | - многоквартирная малоэтажная жилая застройка | га | 5,28 | 5,28 |
|  | - территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 9,26 | 15,33 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 9,23 | 20,27 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 26,10 | 103,52 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория производственных и коммунально-складских предприятий | га | 26,10 | 30,06 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0 | 73,46 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 287,56 | 334,57 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га | 33,57 | 126,52 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 9,14 | 23,53 |
|  | - зеленые насаждения водоохранного назначения | га | 0 | 40,64 |
|  | - территория спортивных сооружений | га | 0 | 28,33 |
|  | - водные территории | га | 24,43 | 34,02 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 376,97 | 73,49 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га | 3,78 | 12,18 |
|  | -кладбище | га | 3,78 | 12,18 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 295,63 | 329,45 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 9,14 | 23,53 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 286,49 | 305,92 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 9981 | 11090 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 1648 | 2080 |
|  |  |  | 16,5 | 18,8 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 4664 | 5790 |
|  |  |  | 46,7 | 52,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 3669 | 3220 |
|  |  |  | 36,8 | 29 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 147,32 | 217,98 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 1,2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 71,86 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 14,8 | 19,7 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 245 | 382 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 1420 | 1420 |
| 4.3. | Больницы | коек | 35 | 149 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 50 | 201 |
| 4.5. | Аптеки | учрежд. | 3 | 3 |
| 4.6. | Станция СМП | авто | 1 | 1 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 1295,2 | 3327 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 235 | 444 |
| 4.12 | Предприятия бытового обслуживания наеления - всего | раб. мест | 17 | 78 |
| 4.13 | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 1 | 1 |
| 4.17 | Библиотека | учрежд. | 1 | 1 |
|  | Кинотеатр | мест | 0 | 0 |
| 4.18 | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 785 | 887 |
| 4.20 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 8322 | 8322 |
| 4.21 | Бассейн | м2 зеркала воды | 0 | 277 |
| 4.22 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 665 |
| 4.23 | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 39 |
| 4.24 | Гостиницы – всего | мест | 23 | 67 |
| 4.25 | Бани – всего | мест | 30 | 78 |
| 4.26 | Отделения связи | операц. Место | 2 | 6 |
| 4.27. | Отделение сбербанка | операц. Место | 1 | 6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 136,80 | 145,68 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 4286,84 | 4821,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 4286,84 | 4821,20 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 39951,72 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 3787,80 | 4266,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 3787,80 | 4266,66 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 92407,67 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 18354,68 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003602 | 0,064824 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003602 | 0,064824 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,95 | 17,095 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,95 | 17,095 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 14 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Ивановскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 21108 |
|  | станица Ивановская | -«- | - | 21108 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 35,4 | 39,2 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км |  |  |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 66,7 | 93,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 12,5 | 23,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 54,2 | 70,1 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6684 | 8449 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5432 | 6323 |
| 6.6.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,7 | 5.7 |
| 6.6.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 61,47 | 61,47 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 17,01 | 17,01 |
|  | - сети 110 кВ | км | 11,72 | 11,72 |
|  | сети 35 кВ | км | 32,74 | 32,74 |
| 6.6.5 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 66,7 | 93,7 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 25 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4458 | 4786 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3620 | 3854 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 0 | 73,46 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | 0 | 40,64 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка | ед. | - |  |
|  | (полигон ТБО) |  |  |  |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  | 3 | 4 |
|  | -существующих | га | 3,78 | 3,78 |
|  | -проектируемых | га | 0 | 8,40 |